(2019-163436)

Biuletyn Zamówień Publicznych Urząd Zamówień Publicznych

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Zamieszczanie obowiązkowe

Zamieszczanie nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy Zamówienia publicznego Zamówień objętych dynamicznym systemem zakupów Zawarcia umowy ramowej

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej tak nie Nazwa projektu lub programu ______________________________________________________________

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych tak nie Numer ogłoszenia: 609645-N-2019 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych tak nie Numer ogłoszenia: 540230695-N-2019

SEKCJA I: zamawiający

Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego (jeżeli dotyczy) Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania (jeżeli dotyczy) Informacje na temat podmiotu, któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania ______________________________________________________________ Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających (jeżeli dotyczy) Należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzali postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów ____________________ Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli dotyczy) W przypadku przeprowadzenia postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: _______________________________________________________________________________________

Informacje dodatkowe: ___________________________________________________________________

I.1) Nazwa i adres

| Nazwa (firma): Miasto Rybnik |
| --- |
| Krajowy numer identyfikacyjny: 276255430 |
| Adres pocztowy: ul. Bolesława Chrobrego 2 |
| Miejscowość: Rybnik | Kod pocztowy: 44-200 | Państwo: Polska | Województwo: śląskie |
| Tel.: 32/4392302 | Fax: 32/4224124 | E-mail: zam_pub@um.rybnik.pl |
| Adres strony internetowej (URL): www.rybnik.eu Adres profilu nabywcy (jeżeli dotyczy): |
| Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne (jeżeli dotyczy): |

I.2) Rodzaj zamawiającego

Administracja rządowa centralna Administracja rządowa terenowa Administracja samorządowa Jednostki organizacyjne administracji samorządowej Zamawiający udzielający zamówień, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp Zamawiający udzielający zamówień sektorowych Podmiot prawa publicznego Inny (proszę określić)

I.3) Wspólne udzielanie zamówienia (jeżeli dotyczy)

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzenia postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać, który z zamawiających zawarł umowę): ____________

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

| II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego Budowa szaletu miejskiego w systemie zaprojektuj i buduj z podziałem na zadania: Zadanie 1. Budowa szaletu miejskiego na terenie tężni. Zadanie 2. Budowa szaletu miejskiego na terenie MOSIR – Kamień. |
| --- |
| Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP.271.117.2019 |
| II.2) Rodzaj zamówienia |
| Roboty budowlane | Dostawy | Usługi |
| II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu toalety kontenerowej jednostanowiskowej oraz jej zabudowa w ramach dwóch zadań: Zadanie 1. Na terenie tężni solankowej w rejonie ul. Mikołowskiej i Przemysłowej w dzielnicy Paruszowiec Piaski – załącznik 1A do PFU . Zadanie 2. W dzielnicy Kamień na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji – załącznik 2A do PFU. W ramach projektu toalety należy wykonać projekty przyłączy wody, kanalizacji sanitarnej i zasilania elektrycznego. Obiekt modułowy kontenera należy wyposażyć w instalacje wewnętrzne wodno-kanalizacyjne, elektryczne oraz monitoring. Kontener musi składa się z dwóch pomieszczeń gdzie: - część ogólnodostępna powinna posiadać 1 stanowisko wspólne dla kobiet, mężczyzn i osób niepełnosprawnych, - pomieszczenie techniczne dostępne dla serwisantów. W toalecie jest jedna komora techniczna do umieszczenia wszystkich urządzeń, z którymi użytkownik nie powinien mieć kontaktu (spłuczka, instalacje wod.-kan., szafka elektryczna, złączka do węża wody magazynowanie środków czystości itp.). Podstawowe minimalne wymiary obiektu, parametry i wyposażenie określono na załączonym rysunku (załącznik nr 3 do PFU), natomiast dodatkowe wymagania opisano poniżej. Wymiary kontenera: długość zewnętrzna od 3,10 m do 3,40 m, szerokość zewnętrzna od 2,10 m do 2,3 m, wysokość zewnętrzna minimum - 3,00 m.* *wysokość zabudowy jest mierzona od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do obiektu Konstrukcja : - elementy nośne i konstrukcyjne obiektu zaprojektować z profili stalowych zespawanych w elementy prefabrykowane i ocynkowanych ogniowo (segmenty). Połączenia segmentów zaprojektować skręcane, śrubowe. Podłoga : blacha ocynkowana, wełna mineralna o gr. minimum 10 cm, płyta nośna (np. OSB), wykładzina PCV. Stropodach: strop wykonany z płyty warstwowej gr 15 cm (blacha zewnętrzna ocynkowana i lakierowana, blacha wewnętrzna ocynkowana i lakierowana) Konstrukcja stropodachu musi zapewnić odprowadzenie wody na zewnątrz za pośrednictwem rynien i rur spustowych, które również stanowią przedmiot zamówienia. Ściany zewnętrzne: - Elewacje toalety wykończone płytami polerowanego granitu w kolorze czarnym lub brązowym, o wymiarze min. 40x40x1 cm, na dodatkowym podkładzie, z detalami wykonanymi ze stali nierdzewnej. Drzwi: drzwi wejściowe muszą być aluminiowe ocieplane, uchylne otwierane ręcznie ze skutecznym samozamykaczem, pochwytami poziomymi, z zamkiem mechanicznym zapewniającym jego samoczynne odblokowanie w przypadku uruchomienia alarmu. Zamek drzwi wejściowych połączony musi być z czytelnym, wandaloodpornym wyświetlaczem świetlnym sygnalizującym stan toalety: "wolne/zajęte/nieczynne" oraz z wrzutnikiem monet. Zamek powinien zostać odblokowany w przypadku wyłączenia zasilania energetycznego. daszki nad drzwiami o szerokości minimum 1m i głębokości min.0.4m. Oświetlenie: Oświetlenie zewnętrzne kontenera powinno zapewniać korzystanie z toalet w godzinach nocnych, powinno być energooszczędne z wykorzystaniem fotokomórki. Ogrzewanie: W toalecie należy zaprojektować ogrzewanie elektryczne. Do toalet należy zaprojektować i wykonać dojście z kostki betonowej prostokątnej bezfazowej o grubości 6 cm wraz z obrzeżem chodnikowym z istniejących ciągów pieszych wg załączonych planów sytuacyjnych. Należy dokonać niwelacji terenu w sposób który uniemożliwi zalewanie budynku toalet przez wody opadowe i roztopowe. Zabudowanie słupa pod kamerę monitoringu wraz z montażem kamery i włączenie do systemu monitoringu przyszłego użytkownika obiektu. Zadanie 1. Należy zaprojektować i wykonać: - przyłącze wodociągowe do istniejącej sieci wodociągowej PE Ø 63mm (załącznik nr 1B) warunki techniczne podłączenia uzyskać Zakładu Zieleni Miejskiej w Rybniku, - przyłącze kanalizacji sanitarnej – w pobliżu toalety znajduje się kolektor sanitarny Ø 800 mm, warunki techniczne podłączenia uzyskać od PWiK Sp. z o.o. w Rybniku lub do studni S2 o rzędnych 227,40/225,33 warunki techniczne podłączenia uzyskać Zakładu Zieleni Miejskiej w Rybniku (załącznik 1B), - przyłącze elektoenergetyczne - warunki techniczne podłączenia uzyskać od Zakładu Zieleni Miejskiej w Rybniku – istnieje możliwość podłączenia z rozdzielni głównej znajdującej się w okolicy dojścia do tężni. Należy zabudować dodatkowy licznik energii elektrycznej w celu rozliczania między właścicielem a przyszłym użytkownikiem toalety. - monitoring wejścia do toalety z słupa doprowadzić po kablu albo po światłowodzie do szafy teletechnicznej do SWITCH zastosować kamerę typ DINION IP 4000i NBE-4502-AL.BULLET. Obraz z kamery rejestrowany jest w Rybnickich Służbach Komunalnych. UWAGA: dodatkowo dla powyższego zadania należy dokonać zakupu i montażu oraz podłączenia dodatkowej kamery, która usytuowana będzie w budynku tężni. Parametrach kamery: kamera zewnętrzna kopułkowa, wandaloodporna, o zmiennej ogniskowej 3 -10 mm, dzień noc IR min 15m, rozdzielczość min 2 Mpix, kamera zgodna ze standardem miejskiego systemu monitoringu (BVMS), zasilanie PoE. Obraz z kamery rejestrowany jest na DIVARZE IP 6000 znajdującym się w Straży Miejskiej – załącznik 1C, 1D, 1E. Zadanie 2. Należy wykonać: - przyłącze wodociągowe rura PE 100 SDR11 fi 40x3,7 około 12 mb z istniejącej studni wodomierzowej StW2 według osobnego opracowania - załącznik nr 2B i 2C - przyłącze kanalizacji sanitarnej rura PCV-U fi 1600 SN (lita) około 13,5 mb, studnie inspekcyjne fi 315 z kinetą zbiorczą lub przepływową – 2kpl. według osobnego opracowania - załącznik nr 2B i 2D, - przyłącze elektoenergetyczne - według osobnego opracowania - załącznik nr 2E – istnieje możliwość podłączenia z rozdzielni znajdującej się na terenie MOŚiRu, - monitoring wejścia do toalety z słupa doprowadzić po kablu albo po światłowodzie do monitoringu znajdującego się na terenie MOSiR – załącznik 2F. Szczegółowy zakres zamówienia opisuje program funkcjonalno-użytkowy wraz z załącznikami. W związku z wymaganiami Ustawy Prawo ochrony środowiska oraz zapisami „Programu Ochrony Powietrza dla stref województwa śląskiego, w których stwierdzone zostały ponadnormatywne poziomy substancji w powietrzu”, Zamawiający informuje, że w trakcie prowadzenia prac budowlanych będzie wymagał zastosowania technologii wykonania robót, które ograniczają do minimum pylenie stosowanych materiałów budowlanych oraz są nieuciążliwe dla środowiska. Szczególnie dla Zamawiającego jest ważne, by w trakcie prowadzenia prac budowlanych były zachowane zasady: zraszania wodą terenu prowadzenia robót / zaplecza budowy w okresach suszy; stosowania zabezpieczenia pylastych materiałów sypkich przed rozwiewaniem (przykrycie plandekami, zraszanie); transportu materiałów sypkich samochodami wyposażonymi w plandeki ograniczające pylenie przewożonych materiałów; stosowanie gotowych mieszanek budowlanych przygotowywanych w wytwórniach; ponadto, Zamawiający będzie prowadził monitoring pojazdów obsługujących budowę pod kątem ograniczenia zanieczyszczenia dróg; W przypadku stwierdzenia uchybień, które zagrażają środowisku naturalnemu i są niezgodne z przepisami polskiego prawa i powyższymi zapisami, Zamawiający wstrzyma prowadzenie robót. Przypomina się również, że: wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu i maszyn, które są zgodne z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi ich użytkowania; organizacja placu budowy i prowadzenie prac budowlanych nie mogą zagrażać środowisku naturalnemu. Termin usunięcia wad: do 14 dni liczone od powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego o wadzie. Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia minimum 36-miesięcznej gwarancji na cały obiekt wraz z infrastrukturą towarzyszącą. O okres gwarancji wydłuża się uprawnienia z tytułu rękojmi za wady. Zgodnie z art. 30 ust. 5 Ustawy, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Stosownie do treści art. 30 ust. 8 ustawy Pzp Zamawiający informuje, że toaleta zostanie dostosowana do swobodnego korzystania przez osoby niepełnosprawne. W związku z tym zostaną spełnione następujące wytyczne: poziom podłogi kontenera będzie nie wyżej niż 2 cm ponad poziomem terenu, drzwi zgodnie z przepisami o wymiarach min. 90x200 cm w świetle przejścia, wolna przestrzeń manewrowa dla wózków o średnicy koła 150 cm, bezpieczne zaokrąglone pochwyty, umiejscowienie przycisków i urządzeń w miejscach oraz na wysokościach dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy PZP, Zamawiający poniżej określa czynności w zakresie realizacji zamówienia przez osoby zatrudnione przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę: wykonanie robót montażowych, wykonanie robót podłączeniowych obiektu do infrastruktury zewnętrznej. W odniesieniu do Wykonawców mających siedzibę poza granicami Polski Zamawiający dopuszcza zatrudnienie pracowników na podstawie równoważnych regulacji prawnych kraju macierzystego. |
| II.4) Informacje o częściach zamówienia: Zamówienie było podzielone na części tak nie |
| II.5) Główny kod CPV Dodatkowe kody CPV | 45215500-2 |

# SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) tryb udzielenia zamówienia

| Przetarg nieograniczony Przetarg ograniczony Negocjacje z ogłoszeniem Dialog konkurencyjny Partnerstwo innowacyjne |  | Negocjacje bez ogłoszenia Zamówienie z wolnej ręki Zapytanie o cenę Licytacja elektroniczna |  |
| --- | --- | --- | --- |
| III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów |
| III.3) Informacje dodatkowe: |

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ nr 1 NAZWA: Budowa szaletu miejskiego w systemie zaprojektuj i buduj

na terenie tężni.

Postępowanie zostało unieważnione Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania ____________________________

| IV.1) Data udzielenia zamówienia: 09/12/2019 (dd/mm/rrrr) |
| --- |
| IV.2) Całkowita wartość zamówienia Wartość bez VAT: 121.951,00 Waluta: PLN (w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów) |
| IV.3) Informacje o ofertach (jeżeli dotyczy): liczba otrzymanych ofert: 2 w tym: liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2 liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0 liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0 liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0 |
| IV.4) Liczba odrzuconych ofert (jeżeli dotyczy): 0 |
| IV.5) Nazwa i adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia |
| Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia tak nie |
| Nazwa: BUDOTECHNIKA Sp. z o.o. |
| Adres pocztowy: | E-mail: |
| ul. Bierawka 2a | iraniowska@budotechnika.com.pl |
| Miejscowość: | Kod pocztowy: | Kraj/województwo |
| Pilchowice | 44-145 | śląskie |
| Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą tak nie Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej tak nie Skrót literowy nazwy państwa: ________ Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej tak nie Skrót literowy nazwy państwa: ________ |
| IV.6) Informacja O CENIE WYBRANEJ OFERTY / WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM |
| Cena wybranej oferty / wartość umowy 130.380,00 Oferta z najniższą ceną / kosztem 130.380,00 Oferta z najwyższą ceną / kosztem 161.000,00 Waluta: PLN |
| IV.7) informacja na temat podwykonawstwa (jeżeli dotyczy) Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom - |
| IV.8) Informacje dodatkowe: |

CZĘŚĆ nr 2 NAZWA: Budowa szaletu miejskiego w systemie zaprojektuj i buduj

na terenie MOSiR - Kamień.

Postępowanie zostało unieważnione Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania ____________________________

| IV.1) Data udzielenia zamówienia: 09/12/2019 (dd/mm/rrrr) |
| --- |
| IV.2) Całkowita wartość zamówienia Wartość bez VAT: 121.951,00 Waluta: PLN (w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów) |
| IV.3) Informacje o ofertach (jeżeli dotyczy): liczba otrzymanych ofert: 2 w tym: liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2 liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0 liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0 liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0 |
| IV.4) Liczba odrzuconych ofert (jeżeli dotyczy): 0 |
| IV.5) Nazwa i adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia |
| Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia tak nie |
| Nazwa: BUDOTECHNIKA Sp. z o.o. |
| Adres pocztowy: | E-mail: |
| ul. Bierawka 2a | iraniowska@budotechnika.com.pl |
| Miejscowość: | Kod pocztowy: | Kraj/województwo |
| Pilchowice | 44-145 | śląskie |
| Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą tak nie Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej tak nie Skrót literowy nazwy państwa: ________ Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej tak nie Skrót literowy nazwy państwa: ________ |
| IV.6) Informacja O CENIE WYBRANEJ OFERTY / WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM |
| Cena wybranej oferty / wartość umowy 145.140,00 Oferta z najniższą ceną / kosztem 145.140,00 Oferta z najwyższą ceną / kosztem 187.000,00 Waluta: PLN |
| IV.7) informacja na temat podwykonawstwa (jeżeli dotyczy) Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom - |
| IV.8) Informacje dodatkowe: |