PROGRAM FUNKCJONALNO- UŻYTKOWY

## Nazwa zamówienia:      	Wykonanie toalety kontenerowej dwustanowiskowej w dzielnicy Rybnika Osiedle Boguszowice w systemie ,,projektuj i buduj”

Adres zamówienia:                 Rybnik, dzielnica Osiedle Boguszowice ul. Patriotów.

Teren placu autobusowego.

Nazwa zamawiającego:	  Miasto Rybnik

Adres zamawiającego: 	 44-200 Rybnik, ul. Bolesława Chrobrego 2

Kody i nazwy

robót budowlanych:               45215500-2 Toalety publiczne

44211100-3  Budynki modułowe i przenośne

## Opracował:                               Urząd Miasta Rybnika – Wydział Gospodarki Komunalnej

Zawartość opracowania:

- Cześć opisowa

- Część informacyjna

Rybnik, luty 2018

## A. Część opisowa

  - Informacja o terenie

Toaleta będzie wybudowana na terenie placu autobusowego  położonego w Rybniku przy ulicy Patriotów, na działce 2394/45.

  - Zakres zamówienia

Wykonanie żelbetowej płyty  fundamentowej oraz  dostawa  i  montaż prefabrykowanego budynku toalety publicznej, składającego się z dwóch kabin, w tym jednej przystosowanej dla osób niepełnosprawnych oraz do przewijania niemowląt. Budynek należy podłączyć do sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i energetycznej. Dodatkowo budynek toalety wyposażyć w monitoring wizyjny.

  - Przedmiot zamówienia

Zadanie będzie realizowane na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego w systemie „zaprojektuj i buduj”.

Do obowiązków Wykonawcy będzie należało opracowanie projektu budowlanego, uzyskanie pozwolenia na budowę, wybudowanie obiektu i przekazanie do użytkowania obiektu.

- Opracowanie projektu budowlanego budynku toalety oraz projektów przyłącza wody, kanalizacji sanitarnej , przyłącza energetycznego i monitoringu.

  - projekty  - 5 egzemplarzy,

  - projekty w wersji elektronicznej w formacie PDF na płycie CD – 1 egz.

- Wybudowanie obiektu i podłączenie go do sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i sieci energetycznej.

- Przygotowanie dokumentów do wniosku o pozwolenie na budowę.

- Wykonanie dokumentacji powykonawczej.

- Wykonanie  świadectwa  charakterystyki  energetycznej  obiektu.

- Wykonanie instrukcji p.poż dla obiektu.

- Przygotowanie dokumentów do wniosku o pozwolenie na użytkowanie obiektu.

  - Opis budynku toalety:

Budynek toalety publicznej dla osób niepełnosprawnych musi odpowiadać warunkom prawnym określonym ustawą Prawo Budowlane oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 z późn. zm.). Pożądane cechy, w szczególności:

- Powierzchnia zabudowy ok.  8,00 m2

- Powierzchnia użytkowa ok.   7,00 m2

- Kubatura obiektów ok. 24,00 m3

- Wysokość zabudowy* ok. 2,80 m do 3,20m

- Wysokość użytkowa wewnątrz toalety min. 2,50 m

- Długość obiektu 3,10 do 3,30 m

- Szerokość obiektu od 2,10 m do 2,3 m

- Jedna kondygnacja naziemna

*wysokość zabudowy jest mierzona od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do obiektu.

Wymogi konstrukcyjne:

- Figura budynku - prostopadłościan.

- Fundament żelbetowy.

- Toaleta musi składać się z dwóch kabin dla użytkowników toalety oraz w każdej z kabin należy przewidzieć trzy oświetlone i wentylowane komory techniczne do umieszczenia wszystkich urządzeń, z którymi użytkownik nie powinien mieć kontaktu (spłuczka, instalacje wod.-kan., szafka elektryczna, złączka do węża wody magazynowanie środków czystości itp.).

- Ze względu na trwałość budynku, konstrukcja ma być stalowa w całości ocynkowana ogniowo, skręcana (niespawana). Ocieplenie dachu gr. min. 20 cm, a ścian zewnętrznych grubości  min. 15 cm. Dopuszcza się przegrody z płyt warstwowych z rdzeniem styropianowym.

- Ze względu utrzymania czystości w toalecie, podłoga musi być wykończona wykładziną PCV przemysłową, bezspoinowa, antypoślizgowa, wykładzina musi być wywiniętą łagodnie na ściany na wysokość min. 15 cm lub płytkami ceramicznymi.

- Elewacje toalety wykończone płytami polerowanego granitu w kolorze czarnym lub brązowym, o wymiarze min. 40x40x1 cm, na dodatkowym podkładzie, z detalami wykonanymi ze stali nierdzewnej.

- Ściany i sufit wewnętrzne w kolorze jasnym, zmywalne na całej powierzchni.

- Okna z PCV uchylne z zestawem termoizolacyjnym i szyba bezpieczną P2 matowioną, dopuszcza się zastosowanie świetlików z tworzywa zamontowanych wyłącznie w drzwiach wejściowych.

- Budynek musi spełniać parametry izolacyjności cieplnej określone w w/w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury.

- Obiekty toalety publicznej dla osób niepełnosprawnych muszą być w pełni przystosowane do korzystania przez osoby niepełnosprawne. W szczególności spełnione muszą być następujące wytyczne:

  - Poziom podłogi nie wyżej niż 2 cm ponad poziomem chodnika,

  - Drzwi zgodne z przepisami (min. 90x200 cm w świetle przejścia, pochwyt poziomy do otwierania drzwi, zamek połączony z system alarmowym oraz normatywne wielkości przestrzeni przed i za drzwiami,

  - Wolna przestrzeń manewrowa wewnątrz pomieszczenia oparta na kole o średnicy 150 cm,

  - Odpowiednie rozplanowanie  urządzeń sanitarnych,

  - Bezpieczne, zaokrąglone pochwyty umieszczone zgodnie z normatywem, wyłącznie atestowane,

  - Umiejscowienie przycisków i urządzeń w miejscach i na wysokościach odpowiednich dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Ponadto, niezależnie od powyższych, toaleta dla osób niepełnosprawnych musi spełniać następujące parametry:

    - Wymaga się, aby toaleta była całoroczna.

    - Ogrzewanie ma być wandaloodporne, podłogowe - elektryczne zapewniające temperaturę 
w pomieszczeniu minimum 160C zgodnie z normą przewidziana w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury. Ogrzewanie ma być sterowne za pomocą termostatów programowanych przez serwis w każdej kabinie niezależnie. Termostaty muszą być niedostępne dla użytkowników toalety. W strefie przydrzwiowej, na pow. min 1m2, należy wzmocnić skuteczność ogrzewania w celu zapobieżenia zlodowacenia podłogi po jej myciu lub naniesieniu śniegu. Powyższe dotyczy również podgrzewania zewnętrznego progu drzwi.

    - Wentylacja mechaniczna włączana w chwili wejścia użytkownika i samoczynnie wyłączana po  15 minutach, od momentu wyjścia ostatniego użytkownika toalety.

    - Drzwi wejściowe muszą być aluminiowe ocieplane, uchylne otwierane ręcznie ze skutecznym samozamykaczem, pochwytami poziomymi, z zamkiem mechanicznym zapewniającym jego samoczynne odblokowanie w przypadku uruchomienia alarmu. Zamek drzwi wejściowych połączony musi być z czytelnym, wandaloodpornym wyświetlaczem świetlnym sygnalizującym stan toalety: "wolne/zajęte/nieczynne" oraz z wrzutnikiem monet. Zamek powinien zostać odblokowany w przypadku wyłączenia zasilania energetycznego. Wrzutnik monet powinien być objęty oddzielnym monitoringiem. Dla prawidłowego działania monitoringu należy posadowić słup z kamerą i urządzeniem WiFi w miejscu zaznaczonym na mapie kolorem żółtym. Dobierając lokalizację słupa należy uwzględnić istniejący drzewostan. Drzewa nie mogą zasłaniać toru radiowego między słupem i budynkiem szkoły na ulicy Żurawiej 8.

Wykonawca monitoringu musi we własnym zakresie uzgodnić z dyrekcją szkoły lokalizację urządzenia WiFi oraz trasę okablowania w budynku.

    - Wrzutnik monet z wyświetlaczem sumy wrzuconych monet. Wrzutnik musi posiadać funkcję ustalania dowolnej opłaty monetami o nominale równym lub wyższym niż 10 groszy                     lub  eurocentów. Zmiana opłaty nie może wiązać się ze zmiana wrzutnika. Dopuszcza się wrzutniki bez wydawania reszty. Ze względu na swobodę administrowania toaletą, dostęp do wrzutnika musi być z zewnątrz toalety oraz musi być wyposażony w pojemnik na monety umieszczony 
w komorze wandaloodpornej, zabezpieczonej przed dostępem osób niepowołanych poprzez zastosowanie zamka sterowanego bezprzewodowo pilotem. Nie dopuszcza się zamków 
z widocznymi z zewnątrz elementami zamka (otwory, szczeliny itp.). Całość urządzenia zamontowana w sposób uniemożliwiający wyrwanie go ze ściany. Wrzutnik monet oraz skarbonka muszą być zabezpieczone poprzez zainstalowany system alarmowy zintegrowany z sygnalizatorem świetlnym i akustycznym (kogutem) umieszczonym na elewacji frontowej 
z modułem GSM za pomocą, którego wysyłana będzie wiadomość SMS do Administratora 
z informacją o włamaniu.

    - Każdy wrzutnik monet musi być wyposażony w urządzenie zliczające uiszczone opłaty umożliwiające określenie minimalnej ilości opłat, które powinny znajdować się w skarbonie.

    - W każdej kabinie musi być zainstalowany czasomierz ograniczający czas użytkowania (czas użytkowania regulowany w zakresie od 5 min do 30 min) z dużym, czytelnym wyświetlaczem cyfrowym pokazujący upływ czasu. W ostatniej minucie czasu użytkowania następuje włączenie sygnału dźwiękowego dla osób niedowidzących Wyświetlacz zamontowany naprzeciw muszli ustępowej. Po upływie zadanego czasu czasomierz włącza sygnalizację na wrzutniku "Wolne", odblokowuje drzwi umożliwiając tym samym wejście następnemu użytkownikowi po uiszczeniu opłaty.

    - Alarm z sygnalizacja świetlną i akustyczną włączaną i wyłączaną wewnątrz dużym, widocznym przyciskiem w kolorze czerwonym uruchamianym dłonią (nie palcem). Przycisk odblokowuje zamek drzwi na czas działania alarmu pozwalając na swobodne wejście do kabiny z zewnątrz. Wyłączenie alarmu poprzez powtórne naciśniecie tego samego przycisku musi zapewnić powrót toalety do normalnego stanu użytkowania bez konieczności interwencji serwisu/ administratora. Przy przycisku alarmu umieszczona czytelna instrukcja włączania 
i wyłączania alarmu. Alarm skorelowany z modułem GSM.

    - W każdej kabina musi być zainstalowany moduł GSM pozwalający na przesyłanie wiadomości SMS do Administratora. Praca modułu uzależniona będzie od podpisania przez Zamawiającego umowy z jednym z operatorów GSM i dostarczenia karty SIM najpóźniej w dniu montażu. Moduł GSM musi posiadać możliwość zaprogramowania min. czterech numerów telefonów komórkowych odbierających wysyłane z toalety SMS-y. Moduł GSM musi być skorelowany z następującymi urządzeniami: systemem alarmowym wrzutnika monet, systemem alarmowym (wezwanie pomocy) zainstalowanym w kabinach toalety oraz 
z układem p.poż. koszy na śmieci.

    - Muszla wykonana ze stali nierdzewnej przystosowana dla osób niepełnosprawnych o długości min. 700 mm, ze względów higienicznych muszla musi być wisząca, nie dopuszcza się muszli stojącej.

    - Spłuczka muszli typu podtynkowego, wbudowana, wyposażona w mechanizm zarówno bezdotykowego (czujnik podczerwieni) jak i ręcznego spłukiwania wody, zakres działania (skuteczności detekcji) czujnika bezdotykowego min. 1 metr, przy czym czujnik nie może się aktywować, jeżeli wykryje osobę stojącą przy umywalce.

    - W jednej kabinie musi być dodatkowo zainstalowany pisuar wykonany ze stali nierdzewnej              z automatycznym spłukiwaniem uruchamianym czujnikiem podczerwieni.

    - Szczotka do WC z uchwytem mocowanym do ściany.

    - Bezpieczne, atestowane pochwyty dla osób niepełnosprawnych ze stali nierdzewnej, zaokrąglone na końcach, w ilości: 2 sztuki proste oraz 1 sztuka uchylna dług. min. 800 mm.

    - Automatyczny zestaw umywalkowy, wandaloodporny wykonany ze stali nierdzewnej, wbudowany i zlicowany ze ściana toalety, przystosowany dla osób niepełnosprawnych, składający się z: komory do mycia z niezależnym oświetleniem diodowym oraz wypustami 
z dozownika mydła, wody i ciepłego powietrza. Same urządzenia: podajnik mydła, suszarka do rąk, podgrzewacz wody, czujnik, sterownik i inne niezbędne do funkcjonowania urządzenia muszą być umieszczone w obudowie zamkniętej i niedostępnej  dla osób postronnych. Zamykanie obudowy zamkiem niewidocznym otwieranym pilotem zdalnego sterowania. Odpływ wody z komory zabezpieczony sitem stalowym. Zestaw uruchamiany bezdotykowo: po włożeniu rąk do komory musi nastąpić automatyczne włączenie cyklu: najpierw podanie porcji mydła, następnie cieplej wody, a na końcu włączenie suszarki do rąk. Moc podgrzewacza wody min. 3,7 kW, a suszarki do rąk ok. 1,5 kW. Urządzenie musi zapewniać indywidualnie ustalane czasy podawania: mydła, ciepłej wody, suszenia oraz regulacje temperatury wody. Zbiornik na mydło o pojemności min. 2 l. Wszystkie podłączenia wod-kan 
i elektryczne niedostępne dla osób postronnych. Ze względu bezpieczeństwa użytkownika nie dopuszcza się elementów odstających oraz ze względu na wandaloodporny charakter wyposażenia toalety nie dopuszcza się wyposażenia montowanego na ścianie.
Uwaga: oferent musi dołączyć do dokumentacji odbiorowej certyfikat bezpieczeństwa CE i B wystawiony przez niezależny podmiot posiadający uprawnienia do certyfikacji, zajmujący się poświadczaniem zgodności instalowanego urządzenia.

    - Pod urządzeniem myjącym ręce musi być umieszczony kosz na śmieci z uchwytem wykonany z blachy nierdzewnej  o pojemności min 30 l. Ze względu bezpieczeństwa oraz wandaloodpornego charakteru wyposażenia toalety, kosz musi być umieszczony w komorze technicznej - od strony użytkownika (kabiny) dostępna jest tylko uchylna klapa wrzutowa wykonana ze stali nierdzewnej. Kosz zamontowany ponad podłogą, na wysokości umożliwiającej zmycie podłogi bez przesuwania kosza. Kosz na śmieci musi posiadać automatyczny bezobsługowy system p.poż., który wykryje pożar kosza, zawiadomi Administratora za pomocą modułu GSM oraz sam ugasi i wyłączy podawanie środka gaśniczego. Układ p.poż. musi być systemem w pełni zautomatyzowanym wykrywającym pożar w jego pierwszej fazie, włączającym alarm zewnętrzny i odblokowujący zamek drzwi wejściowych. Nie dopuszcza się stosowanie koszy wolnostojących, montowanych do podłogi toalety oraz nie dopuszcza się gaszenia pożaru innego niż za pomocą podania środka gaśniczego.

    - Ręczny podajnik papieru toaletowego, naścienny z zamkiem, wykonany ze stali nierdzewnej.

    - Lustro ze stali nierdzewnej o minimalnych wymiarach 35x60 cm umieszczone nad umywalką, trwale zamocowane do podłoża.

    - Opisy urządzeń przeznaczonych dla użytkownika oraz instrukcji ich użytkowania w trzech językach: polskim, niemieckim oraz angielskim oraz dodatkowo przy pomocy obrazków (piktogramów).

    - Instalacja oświetleniowa wewnętrzną wraz z oświetleniem awaryjnym  (z akumulatorów) kabiny włączanym na czas wyłączenia toalety z zasilania energetycznego. Oświetlenie włączana i wyłączane automatycznie /bezdotykowo/ na czas użytkowania toalety.

    - Kompletna instalacja elektryczna z szafką rozdzielczą i dodatkowym gniazdkiem elektrycznym umieszczone w komorze technicznej. Instalacja oraz osprzęt adekwatne do pomieszczeń polewanych wodą min. IP 65.

    - Kompletna instalacja wod-kan z zaworem antyskażeniowym oraz złączką do węża i wężem wodnym długości min 2 m na uchwycie ściennym.

Uwaga: wodomierz należy umieścić w studzience na zewnątrz budynku.

    - W jednej z kabin musi być zainstalowany przewijak do przewijania niemowląt, opuszczany wykonany z bezpiecznego tworzywa.

    - Elektroniczny rozpylacz zapachów zabezpieczony przed ingerencja osób niepowołanych.

    - Każda kabina musi być wyposażona w komplet sanitarny w postaci koniecznych do utrzymania toalety w czystości urządzeń sanitarnych i specjalistycznych środków czystości 
z opisem stosowania poszczególnych środków. Dostarczone środki chemiczne muszą być opisane i posiadać karty charakterystyki produktu w języku polskim. Komplet sanitarny zmagazynowany w komorze technicznej na zamontowanych półkach metalowych i uchwytach ściennych powinien obejmować: MOP z  wiadrem, miotłę i szufelkę, ściereczki kolorowe 
z opisem przeznaczenia (każdy kolor przeznaczony do innego środka i/lub materiału), mydło w płynie o poj. min. 5l, rolka papieru toaletowego o średnicy min. 30 cm, specjalistyczne środki do czyszczenia stali nierdzewnej, podłogi, ścian i sufitu, szkła, plastików, dezynfekcji muszli 
i umywalki.

    - Podświetlone diodami, duże i czytelne z dala oznakowanie WC publicznego w postaci ▼ i O umieszczone na elewacji frontowej oraz bocznych toalety.

    - Oświetlenie strefy wejściowej oprawą do stosowania zewnętrznego, włączane wyłącznikiem zmierzchowym.

    - Oświetlenie wnętrza załączane i wyłączane automatycznie, synchronizowane z wejściem 
i wyjściem użytkownika.

    - Daszki szklane nad wejściami wsparte na wspornikach ze stali nierdzewnej.

    - Na elewacjach bocznych toalety zamontowane gabloty aluminiowe wbudowane w elewację toalety, reklamowe o formacie plakatu 120x180 cm, podświetlane LED, drzwi gablot otwierane na zewnątrz, przeszklone szybą bezpieczna hartowaną o grubości min. 5 mm. Drzwi zamykane na klucz. Oświetlenie gabloty włączane wyłącznikiem zmierzchowym. Gabloty muszą posiadać certyfikat bezpieczeństwa CE wystawiony przez niezależny podmiot zajmujący się poświadczaniem zgodności instalowanych gablot, który należy dołączyć do oferty.

    - W toaletach należy zamontować lampy UV.

## B. Część informacyjna

Do obowiązków Wykonawcy będzie należało opracowanie projektu budowlanego, uzyskanie pozwolenia na budowę, wybudowanie obiektu i przekazanie do użytkowania obiektu.

Za zakończenie realizacji zadania będzie uważane przekazanie Zamawiającemu obiektu, który będzie można użytkować (w rozumieniu Ustawy Prawo budowlane).

Budynek musi odpowiadać warunkom prawnym i przepisom określonym w Ustawie Prawo Budowlane oraz Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 z późn. zm.)

Projekt zostanie odebrany przez Zamawiającego bez uwag, pod warunkiem opracowania go zgodnie z zapisami Ustawy Prawo budowlane, szczególnie z  art. 34, oraz z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.

Projekt musi zostać podpisany przez osobę projektującą i osobę sprawdzającą oraz posiadać opinię rzeczoznawcy do spraw przeciwpożarowych i sanitarnych.

Projekt nie zostanie przyjęty przez Zamawiającego jeżeli:

- nie będzie spełniał wymagań Zamawiającego dotyczących jego parametrów technicznych opisanych w programie funkcjonalno-użytkowym,

- nie będzie posiadał wyposażenia i rozwiązań funkcjonalnych opisanych w programie funkcjonalno-użytkowym,

- będzie niezgodny z wymaganiami niniejszej specyfikacji,

- będzie opracowany niezgodnie z wyżej wymienioną ustawą i rozporządzeniem.

Na wszelkie odstępstwa od ustalonych powyżej zasad, Wykonawca musi uzyskać pisemną zgodę Zamawiającego, przed dniem wyznaczonym w umowie jako termin zakończenia tego etapu realizacji zadania.

Nie przekazanie Zamawiającemu projektu budowlanego w dniu wyznaczonym w umowie będzie skutkowało naliczeniem kar, ponieważ termin opracowania projektu jest przedmiotem oceny oferty.

Zamawiający wymaga, aby w terminie do 90 dni  od podpisania umowy zostały  wykonane projekty   przyłącza energetycznego , wodociągowego i kanalizacji.. Podłączenie do sieci wodociągowej powinno być wykonane nie później niż w terminie 165 dni od daty podpisania umowy, natomiast przyłącze energetyczne do 30 dni po pozytywnym zaopiniowaniu przez zakład energetyczny ,jednak nie później niż 165 dni od daty podpisania umowy.

Budowa toalety będzie realizowana na podstawie uzyskanego pozwolenia na budowę, a budowa przyłączy na podstawie art. 29a Prawa budowlanego, czyli bez zgłoszenia, ale z koniecznością sporządzenia inwentaryzacji geodezyjnej wybudowanej infrastruktury oraz naniesienia jej na mapy państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Projekt budowy przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej wymaga uzgodnienia z miejskim przedsiębiorstwem wodociągowym, natomiast projekt zasilania energetycznego z zakładem energetycznym  i   z Zamawiającym.

Budynek należy zabezpieczyć poliuretanowym środkiem antygraffiti.

Pozostałe wymagania opisano w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.