ZP.271.56.2018

2018-46875

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

na dostawy

(SIWZ)

==================================================================

PRZETARG NIEOGRANICZONY

(o wartości poniżej kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych)

Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na podwoziu

z napędem 4x4 wraz z zestawem narzędzi hydraulicznych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rybniku-Gotartowicach, z podziałem na zadania:

Zadanie 1)	dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na podwoziu z napędem 4x4 dla OSP Rybnik-Gotartowice

Zadanie 2)	dostawa zestawu narzędzi hydraulicznych dla OSP Rybnik-Gotartowice

I. Informacja o postępowaniu

ZAMAWIAJĄCY

#### Miasto Rybnik

ul. Bolesława Chrobrego Nr 2, 44 - 200 Rybnik

ogłasza przetarg nieograniczony:

Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na podwoziu z napędem 4x4 wraz 
z zestawem narzędzi hydraulicznych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rybniku-Gotartowicach, z podziałem na zadania:

Zadanie 1)	dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na podwoziu z napędem 4x4 
dla OSP Rybnik-Gotartowice

Zadanie 2)		dostawa zestawu narzędzi hydraulicznych dla OSP Rybnik-Gotartowice

Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, na stronie internetowej Miasta Rybnika: bip.um.rybnik.eu i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.

Znak postępowania: ZP.271.56.2018

Uwaga: W korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się tym znakiem.

Finansowanie zamówienia

Zadanie realizowane w związku z wyborem do dofinansowania projektu o nazwie "Dostosowanie OSP Gotartowice w Rybniku do wymagań stawianych jednostkom Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego" nr WND-RPSL.05.05.00-24-03D2/17-003 złożonego przez Miasto Rybnik. Złożony przez Miasto Rybnik projekt zakłada dostawę średniego samochodu-ratowniczo-gaśniczego wraz zestawem narzędzi hydraulicznych uzyskał dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

### Postępowanie zostanie przeprowadzone na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z  2017 r. poz. 1579), przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

### Użyte w specyfikacji terminy mają następujące znaczenie:

„Zamawiający”	Miasto Rybnik

„Postępowanie”	postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie niniejszej
Specyfikacji.

„SIWZ”	niniejsza specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

„Ustawa”	ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.

„Zamówienie”	należy przez to rozumieć zamówienie publiczne, którego przedmiot został
w sposób szczegółowy opisany w Rozdziale II SIWZ.

„Wykonawca”	podmiot, który ubiega się o wykonanie zamówienia, złoży ofertę 
na wykonanie zamówienia albo zawrze z Zamawiającym umowę w sprawie
wykonania zamówienia.

#### Dane Zamawiającego:

NIP: 642-001-07-58

Dokładny adres do korespondencji: ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-200 Rybnik

Faks do korespondencji w sprawie Zamówienia: (32) 42 24 124

E-mail do korespondencji w sprawie Zamówienia: zam_pub@um.rybnik.pl

II. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na podwoziu 
z napędem 4x4 wraz z zestawem narzędzi hydraulicznych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rybniku-Gotartowicach, z podziałem na zadania:

Zadanie 1)	dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na podwoziu z napędem 4x4 
dla OSP Rybnik-Gotartowice

Zadanie 2)	dostawa zestawu narzędzi hydraulicznych dla OSP Rybnik-Gotartowice

Zadanie 1

Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na podwoziu z napędem 4x4 dla OSP Rybnik-Gotartowice.

| LP. | WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO |
| --- | --- |
| I. | WYMAGANIA PODSTAWOWE |
|  | Spełnia wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych zgodnie z ustawą „Prawo o ruchu drogowym” (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1260, 1926, z 2018 r. poz. 79, 106, 138, 317). |
|  | Spełnia wymagania zawarte w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz.U. z 2010 r., Nr 85, poz. 553). |
|  | Samochód musi posiadać świadectwo dopuszczenia do użytkowania wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz.U. z 2010 r., Nr 85, poz. 553). |
|  | Samochód musi posiadać świadectwo dopuszczenia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 roku w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz.U. z 2007 r. Nr 143 poz. 1002, z zm.) |
|  | Pojazd musi być oznakowany numerami operacyjnymi zgodnie z zarządzeniem nr 8 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej (Dz. Urz. KG PSP Nr 1, poz. 8, zmienione zarządzeniem nr 13 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 27 grudnia 2012 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej). |
|  | Pojazd spełnia przepisy Polskiej Normy PN-EN 1846-1 Klasa pojazdu: M (średni). Polskiej Normy PN-EN 1846-2 Kategoria pojazdu: uterenowiony. |
| II. | CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA PODWOZIA Z KABINĄ |
|  | Pojazd powinien być fabrycznie nowy, nie rejestrowany, zabudowany w 2018 r. |
|  | Masa całkowita pojazdu gotowego do akcji ratowniczo-gaśniczej ( pojazd z załogą, pełnymi zbiornikami, zabudową i wyposażeniem) – nie może przekroczyć 16000 kg. |
|  | Pojazd powinien posiadać napęd typu 4x4 (uterenowiony) |
|  | Minimalna moc silnika: 270 KM ( 200 kW) |
|  | Maksymalna wysokość całkowita pojazdu nie przekraczająca 3200 mm (wynikająca z uwarunkowań miejsca garażowania). |
|  | Silnik, kabina i podwozie pojazdu od jednego producenta. |
|  | Podwozie pojazdu fabrycznie nowe, rok produkcji nie starszy niż 2017. Podwozie pojazdu musi posiadać świadectwo homologacji typu lub świadectwo zgodności WE. W przypadku przekroczenia dopuszczalnych parametrów wymagane świadectwo homologacji na cały pojazd wraz z zabudową. |
|  | Wyposażenie podwozia i wymagania dodatkowe: silnik pojazdu z zapłonem samoczynnym, z turbodoładowaniem, spełniający normy emisji spalin Euro-6; silnik pojazdu powinien być przystosowany do ciągłej pracy, bez uzupełniania cieczy chłodzącej, oleju oraz przekraczania dopuszczalnych parametrów pracy (np. temperatury) w czasie postoju min. 4 godz., wylot spalin nie może być skierowany na stanowisko obsługi poszczególnych urządzeń pojazdu oraz musi zapewniać ochronę przed oparzeniami podczas normalnej pracy załogi, skrzynia przekładniowa manualna o maksymalnie 6 przełożeniach do przodu, napęd 4x4 z reduktorem, blokady mechanizmów różnicowych w mostach napędowych, blokada mechanizmu różnicowego międzyosiowego, przystawka odbioru mocy przystosowana do długiej pracy z sygnalizacją włączenia w kabinie kierowcy, zawieszenie mechaniczne obu osi z resorami parabolicznymi i stabilizatorami, konstrukcja zawieszenia ze względu na stałe obciążenie powinna być wzmocniona, w sposób zapewniający pracę pojazdu bez uszkodzeń we wszystkich warunkach eksploatacji przewidzianych przez producenta, na osi przedniej koła pojedyncze, na osi tylnej koła podwójne, ogumienie z bieżnikiem dostosowanym do poruszania się po szosie każdych warunkach atmosferycznych jak również w warunkach terenowych, pełnowymiarowe koło zapasowe bez konieczności przewożenia na stałe w pojezdzie, układ hamulcowy z hamulcami tarczowymi obu osi, systemem kontroli hamowania ABS lub równoważny, hamulec ręczny sterowany pneumatycznie, zaczep holowniczy typ paszczowy, wyposażony w złącze elektryczne (typ gniazda zostanie ustalony podczas realizacji) oraz pneumatyczne, zaczepy holownicze z przodu i z tyłu umożliwiające odholowanie awaryjne, szekle do mocowania lin do wyciągania pojazdu, pojazd wyposażony w gniazdo z wtyczką ( komplet ) do ładowania akumulatorów ze źródła zewnętrznego, umieszczonego po lewej stronie ze złączem samo rozłączalnym. Sygnalizacja podłączenia do zewnętrznego źródła w kabinie |
|  | Pojemność zbiornika paliwa powinna zapewniać - przejazd min. 300 km lub 4 godz. pracę autopompy, jednak nie mniej niż 150 ltrów, Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu pojazd z pełnym zbiornikiem paliwa oraz AdBlue. Nie może nastąpić redukcja momentu obrotowego silnika w przypadku braku AdBlue. |
|  | Pojazd wyposażony w urządzenia sygnalizacyjno-ostrzegawcze (świetlne i akustyczne) pojazdu uprzywilejowanego. Na dachu kabiny zamontowana belka sygnalizacyjna niebieska LED. Wysokość zabudowy belki nie może przekraczać wysokości całkowitej pojazdu, min. 6 modułów świetlnych LED. W tylnej części zabudowy na dachu dwie narożne lampy sygnalizacyjne niebieskie w technologii LED widoczne zarówno z tyłu jak i boków. Urządzenie dźwiękowe (min. 3 modulowane tony) wyposażone w funkcję megafonu. Wzmacniacz o mocy min. 200W Głośnik lub głośniki o mocy min. 100 W. Miejsce zamocowania sterownika i mikrofonu w kabinie zapewniające łatwy dostęp dla kierowcy oraz dowódcy. |
|  | Pojazd wyposażony dodatkowo w: - minimum 2 lampy sygnalizacyjne niebieskie w technologii LED zamontowane z przodu pojazdu na wysokości lusterek samochodu osobowego oraz po jednej lampie sygnalizacyjnej na boku zabudowy, w jej górnej przedniej części. - sygnał pneumatyczny włączany włącznikiem łatwo dostępnym dla kierowcy oraz dowódcy. Wszystkie lampy ostrzegawcze i głośnik zabezpieczone metalowymi siatkami przed ewentualnymi uszkodzeniami mechanicznymi. |
|  | Pojazd wyposażony w dedykowaną belkę z oświetleniem dalekosiężnym (4 lampy) zamontowana poniżej przedniej szyby. |
|  | Oznaczenie pojazdu zgodne z Zarządzeniem Nr 8 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej (Dz. Urz. KG PSP Nr 1 z 2008 r., poz. 8, zmienione zarządzeniem nr 13 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 27 grudnia 2012r. zmieniającym zarządzenie w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej). Numery zostaną podane przez Zamawiającego w trakcie realizacji zamówienia. |
|  | Kolor samochodu: - kabina i zabudowa winny być w kolorze czerwonym (RAL 3000), - błotniki i zderzaki w kolorze białym (RAL 9010), - podwozie (rama) w kolorze czarnym lub ciemnoszarym, - żaluzje skrytek – w kolorze naturalnym aluminium. |
|  | Kabina fabrycznie czterodrzwiowa, jednomodułowa, na bazie jednej płyty podłogowej, 6-osobowa z układem siedzeń 1 + 1 + 4 usytuowanych przodem do kierunku jazdy. Kabina zawieszona mechanicznie. Wyposażenie kabiny: fotel kierowcy z regulacją wysokości, odległości i pochylenia oparcia i z tłumieniem drgań, fotel dowódcy z regulacją odległości, wysokości i pochylenia oparcia, cztery fotele dla załogi siedzącej w tylnym przedziale kabiny wyposażone w uniwersalne uchwyty do mocowania aparatów oddechowych jednobutlowych różnych producentów i wyposażonych w butle różnej wielkości (wyklucza się uzyskanie dodatkowej przestrzeni na mocowania aparatów powietrznych poprzez naruszenie konstrukcji kabiny i wycięcie jej tylnej części), odblokowanie każdego aparatu indywidualnie (dźwignia odblokowująca o konstrukcji uniemożliwiającej przypadkowe odblokowanie np. w czasie hamowania pojazdu). w kabinie po stronie kierowcy zabudowany system nawigacji satelitarnej. Sposób jego zabudowy nie może ograniczać pola widzenia kierowcy, fabryczny układ klimatyzacji kabiny, fabryczny radioodtwarzacz CD z głośnikami, indywidualne oświetlenie nad siedzeniem dowódcy, lusterka boczne główne elektrycznie sterowane i podgrzewane, elektrycznie sterowane szyby w drzwiach z przodu i z tyłu, reflektor pogorzeliskowy z gniazdem zasilającym z przodu pojazdu, integralny układ prostowniczy do ładowania akumulatorów z zewnętrznego źródła o napięciu ~230 V oraz zintegrowane złącze prądu elektrycznego o napięciu ~230 V oraz sprężonego powietrza do uzupełniania układu pneumatycznego samochodu z sieci stacjonarnej, automatycznie odłączające się w momencie uruchamiania pojazdu, umieszczone po lewej stronie (w kabinie kierowcy świetlna i dźwiękowa sygnalizacja podłączenia do zewnętrznego źródła). Wtyczka z przewodem elektrycznym i pneumatycznym. fotele wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa. Siedzenia pokryte materiałem łatwo zmywalnym, o zwiększonej odporności na ścieranie. Fotele wyposażone w zagłówki. |
|  | W kabinie kierowcy zamontowane urządzenia do komunikacji pomiędzy kierowcą i strażakami w trakcie użytkowania pojazdu w warunkach akcji ratowniczo-gaśniczych: radiotelefon przewoźny zgodny z „Ujednoliconymi minimalnymi wymaganiami w zakresie parametrów techniczno-funkcjonalnych urządzeń łączności radiowej pracujących w paśmie VHF” opracowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji - Departament InfrastrukturyTeleinformatycznej, częstotliwość VHF 136-174 MHz, moc 1-25W min. 250 kanałowy i odstęp pomiędzy kanałami 12,5 kHz. Radiotelefon połączony z anteną (w przypadku umiejscowienia na dachu kabiny antena z mocowaniem umożliwiającym swobodne wyginanie się podczas wjazdu do pomieszczeń garażowych), na podeście zamontowane 4 szt. radiotelefonów przenośnych częstotliwość 136-174 MHz , Moc 1-5 W, wraz z ładowarkami, podest do ładowania radiostacji przenośnych i latarek, na podeście zamontowane 4 szt. latarek kątowych wraz z ładowarkami dopuszczonych do użycia w strefach 1 i 2 z zagrożeniem wybuchu gazów, par, mgieł oraz w strefach 21 i 22, instalacja elektryczna jednoprzewodowa 24V, z biegunem ujemnym na masie i dwuprzewodowa w zabudowie z tworzywa sztucznego. Moc alternatora i pojemność akumulatorów musi zapewniać pełne zapotrzebowanie na energię elektryczną przy jej maksymalnym obciążeniu, przetwornica napięcia 24V/12V (podest z zasilaniem ładowarek), instalacja wyposażona w główny wyłącznik prądu, w łatwo dostępnym miejscu (przedział kierowcy), nie odłączający urządzeń wymagających stałego zasilania. W miejscu osłoniętym którym nie jest narażony na bezpośrednie działanie warunków atmosferycznych, w tylnej części kabiny schowek na osobiste wyposażenie załogi (wyklucza się umiejscowienie schowka pod kanapą załogi oraz na wysokości kolan), przetwornica napięcia 24V/230V z gniazdem w kabinie 230V. |
|  | Pojazd musi być wyposażony w sygnalizację świetlną i dźwiękową (brzęczyk – sygnał przerywany) włączonego biegu wstecznego (jako sygnalizację świetlną dopuszcza się światło cofania). |
|  | Pojazd musi być wyposażony kamerę monitorującą strefę „martwą” (niewidoczną dla kierowcy) z tyłu pojazdu. Kamera powinna być przystosowana do pracy w każdych warunkach atmosferycznych mogących wystąpić na terenie Polski oraz posiadać osłonę minimalizującą możliwość uszkodzeń mechanicznych. Monitor przekazujący obraz zamontowany w kabinie, w zasięgu wzroku kierowcy. |
|  | Pojazd wyposażony w wyciągarkę o napędzie elektrycznym zamontowaną z przodu pojazdu, o sile uciągu min. 5 ton. z liną o długości min. 25 m. Wyciągarka wyposażona w układ sterowania, rolkową prowadnicę liny oraz sztywną osłonę wykonaną z materiałów kompozytowych, zblocze, pas oraz zatrzaśnik. |
|  | Wszelkie funkcje wszystkich układów i urządzeń pojazdu muszą zachować swoje właściwości pracy w temperaturach otoczenia: od - 25ºC do + 45º C. |
| III. | CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA ZABUDOWY SPECJALISTYCZNEJ |
|  | Zabudowa modułowa wykonana w całości z materiałów odpornych na korozję. Wewnętrzne poszycia skrytek wykonana w całości z materiałów odpornych na korozję. Podłoga skrytek wyłożona gładką blachą bez progu, umożliwiająca odprowadzenie wody na zewnątrz. Krawędzie zabudowy zabezpieczone listwami ochronnymi ze stopu lekkiego. Skrytki na sprzęt i wyposażenie zamykane żaluzjami wodo i pyłoszczelnymi, wspomaganymi systemem ułatwiającym otwieranie i zabezpieczającym przed samoczynnym zamykaniem, wykonane z materiałów odpornych na korozję, wyposażone w zamki zamykane na jeden klucz (pasujący do wszystkich zamków). Zamknięcia żaluzji typu rurkowego. W kabinie sygnalizacja otwarcia skrytki. |
|  | Pod każdą skrytką pojazdu rozkładane podesty robocze umożliwiające swobodny dostęp do sprzętu usytuowanego na górnych poziomach skrytek sprzętowych. Otwieranie (podestów) wspomagane siłownikami. W kabinie kierowcy sygnalizacja świetlna oraz dźwiękowa otwarcia podestu. |
|  | Szuflady, podesty i wysuwane tace, automatycznie blokowane w pozycji zamkniętej i otwartej, posiadające zabezpieczenie przed całkowitym wyciągnięciem z prowadnic. |
|  | Szuflady podesty wysuwane tace w pozycji otwartej powyżej 250 mm poza obrys pojazdu posiadają oznakowanie ostrzegawcze. |
|  | Powierzchnia platform, podestu roboczego i podłogi kabiny w wykonaniu antypoślizgowym. |
|  | Uchwyty, klamki wszystkich urządzeń samochodu, drzwi żaluzjowanych, szuflad, podestów, tac, skonstruowane tak aby umożliwiały ich obsługę w rękawicach. |
|  | Schowki wyposażone w wsuwaną pionową szufladę z zabudowanym wyposażeniem typu: łom, młot, siekiera, miotły (2 szt.), łopata, tłumica metalowa (w skrzyni dachowej) itp. |
|  | Oświetlenie pola pracy wokół samochodu w technologii LED zapewniające obsługę w warunkach słabej widoczności. Oświetlenie uruchamiane w kabinie kierowcy. |
|  | Nad przedziałem pompowym nad żaluzją zamontowana fala świetlna LED koloru pomarańczowego, min. 6 elementowa uruchamiana z przedziału tylnego. |
|  | Dach zabudowy wykonany w formie podestu roboczego wyposażony w oświetlenie przestrzeni roboczej. Na dachu zamontowane działko wodno-pianowe o wydajności wodnej 1600 dm3/min. Działko z możliwością regulacji wydajności oraz sterowania zaworem działka i regulacją obrotów autopompy z pozycji obsługującego działko na pomoście roboczym. Zabudowane działko nie może przekraczać maksymalnej wysokości całkowitej pojazdu. |
|  | Drabina do wejścia na dach aluminiowa umieszczona na tylnej ścianie zabudowy. Stopnie w wykonaniu antypoślizgowym. Górna część drabinki wyposażona w uchwyty ułatwiająca wchodzenie. Składana na czas transportu. |
|  | Drabina ratownicza 3- przęsłowa aluminiowa, wysuwna, o długości po rozłożeniu min. 8 m. Drabina posiadająca świadectwo dopuszczenia CNBOP. Drabina zabudowana na pojeździe nie może przekraczać maksymalnej wysokości całkowitej pojazdu. |
|  | Na dachu zamontowane 2 skrzynie narzędziowe ze stali nierdzewnej (po ustaleniu z Zamawiającym). Zabudowana skrzynie nie mogą przekraczać maksymalnej wysokości całkowitej pojazdu. |
|  | Maszt do oświetlenia pola pracy zabudowany w przedziale sprzętowym, wysuwany automatycznie na wysokość min. 5 m od podłoża. Wyposażony w najaśnice LED o łącznej wielkości strumienia świetlnego min. 30000 lm. Sterowanie masztem i najaśnicami za pomocą sterownika – pilota z przewodem o długości min 2 m. Zasilanie masztu z instalacji elektrycznej podwozia pojazdu. |
|  | Instalacja zraszaczowa zamontowana w podwoziu do usuwania ograniczania stref skażeń chemicznych lub do celów gaśniczych wyposażona min 4 zraszacze. Dwa zraszacze umieszczone przed przednią osią, dwa zraszacze po bokach pojazdu. |
| IV. | ZBIORNIKI NA ŚRODKI GAŚNICZE |
|  | Zbiornik wody i środka pianotwórczego wykonane z materiałów odpornych na korozję. |
|  | Pojemność: Zbiornik na wodę: minimum 2500 litrów ( +/- 4% ) Zbiornik na środek pianotwórczy: nie mniej niż 10% pojemności zbiornika wody. |
|  | Zbiornik na wodę wykonany z materiałów umożliwiających jego bezpieczną eksploatację, z układem zabezpieczającym przed wypływem wody w czasie jazdy. |
|  | Zbiornik na wodę posiada: - właz rewizyjny, - układ do napełniania, - układ do opróżniania, - układ przelewowy, - min. 1 nasadę 75 z zaworem kulowym do napełniania z hydrantu. |
|  | Zbiornik na środek pianotwórczy wykonany materiału odpornego na korozję i działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów. |
|  | Zbiornik na środek pianotwórczy wyposażony w oprzyrządowanie zapewniające jego bezpieczną eksploatację. |
|  | Zbiornik na środek pianotwórczy umiejscowiony w sposób nie powodujący przeszkody w dostępie do zbiornika wodnego. |
|  | Zbiornik wyposażony w: - właz rewizyjny, - układ do napełniania, - układ do opróżniania, - grodzie zabezpieczające, Napełnienie zbiornika środkiem pianotwórczym możliwe z poziomu terenu i z dachu pojazdu. |
|  | Zbiornik na środek pianotwórczy uzupełniony w całości w środek pianotwórczy. |
| V. | AUTOPOMPA POŻARNICZA |
|  | Typ: Autopompa dwuzakresowa |
|  | Wydajność: min. 1600 dm3/min. przy ciśnieniu 8 bar oraz min. 450 dm3/min przy ciśnieniu 40 bar |
|  | Wszystkie elementy układu wodno-pianowego opornego na korozję i działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów. |
|  | Autopompa smarowana olejami i smarami stałymi w celu poprawnego funkcjonowania. Wyklucza się konieczność uzupełniania olejów i smarów pomiędzy okresami zalecanymi przez producenta, tzn. nie częściej niż 250 motogodzin lub co 12 miesięcy. |
|  | Układ wodno-pianowy zabudowany w taki sposób aby parametry autopompy przy zasilaniu ze zbiornika samochodu były nie mniejsze niż przy zasilaniu ze zbiornika zewnętrznego dla głębokości ssania 1,5 m oraz musi być wyposażona w automatycznie uruchamiane urządzenie odpowietrzające, umożliwiające zassanie wody z głębokości 1,5 m w czasie do 30 s, a z głębokości 7,5 m w czasie do 60 sekund. |
|  | Wykonawca zobowiązuje się na nieodpłatną wymianę olejów i smarów w autopompie, po upływie 12 i 24 miesięcy. |
|  | Napęd autopompy umożliwiający podawanie wody w czasie jazdy. |
|  | Układ wodno-pianowy wyposażony w system sterowania umożliwiający regulację automatyczną i ręczną ciśnienia pracy oraz automatyczne dozowanie środka pianotwórczego w zakresie min. 3 i 6 %. |
|  | Nasady: autopompa umożliwiająca podanie wody i wodnego roztworu środka pianotwórczego do min. 4 nasad tłocznych, po 2 z każdej strony, zlokalizowanych w tylnej części nadwozia, linii szybkiego natarcia. |
|  | Tankowanie zbiornika za pomocą: nasady hydrantowej wielkości 75, nasady ssącej 110. |
|  | W przedziale autopompy muszą znajdować się następujące urządzenia kontrolno- sterownicze pracy pompy: manowakuometr, manometr niskiego ciśnienia, manometr wysokiego ciśnienia, wskaźnik poziomu wody w zbiorniku samochodu, wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku, miernik prędkości obrotowej wału pompy, regulator prędkości obrotowej silnika pojazdu, awaryjny wyłącznik silnika pojazdu, licznik motogodzin pracy autopompy, kontrolka ciśnienia oleju i temperatury cieczy chłodzącej silnika. kontrolka układu kontrolnego silnika sygnalizująca pracę silnika w stanie awaryjny. kontrolka niskiego poziomu paliwa w pojeździe. |
|  | W przypadku zastosowania zdalnego sterowania zaworami układu wodno-pianowego, każdy z zaworów musi posiadać możliwość przesterowania ręcznego. Na wlocie ssawnym pompy zamontowany element zabezpieczający przed przedostaniem się do pompy zanieczyszczeń stałych zarówno przy ssaniu ze zbiornika zewnętrznego jak i dla zbiornika własnego pojazdu, gwarantujący bezpieczną eksploatację autopompy. |
|  | Przedział pompy powinien posiadać system ogrzewania, niezależny od ogrzewania kabiny kierowcy i przedziału załogi, zabezpieczający elementy układu wodno-pianowego przed zamarzaniem. Dodatkowo musi istnieć możliwość niezależnego ogrzewania autopompy z układu chłodzenia silnika, z możliwością wyłączenia w okresie letnim. |
|  | Samochód wyżposażony w wysokociśnieniową linię szybkiego natarcia o długości węża min 60 m na zwijadle, zakończoną prądownicą wodno-pianową o regulowanej wydajności z prądem zwartym i rozproszonym (typu TurboJet). Linia szybkiego natarcia umożliwia podawanie wody lub piany bez względu na stopień rozwinięcia węża. Urządzenie wyposażone w regulowany hamulec bębna, napęd elektryczny zwijadła węża, korbę umożliwiającą awaryjne zwijanie węża. |
|  | Przedział autopompy wyposażony w głośnik z mikrofonem współpracujący z radiotelefonem przewoźnym, umożliwiający prowadzenie korespondencji z przedziału autopompy. |
| VI. | POZOSTAŁE WYMAGANIA |
|  | Gwarancja ogólna na pojazd min. 24 miesiące. |
|  | Zabudowa pożarnicza oraz urządzenia dodatkowe na stałe związane z pojazdem powinny być oznakowane w sposób pozwalający na ich jednoznaczną identyfikację (podanie przynajmniej następujących danych: pełnej nazwy producenta, typu, numeru seryjnego, roku produkcji). |
|  | Pojazd wyposażony co najmniej w: 2 szt. klinów pod koła, zestaw narzędzi naprawczych, klucz do kół, podnośnik hydrauliczny, trójkąt ostrzegawczy, apteczkę, gaśnicę proszkową 6 kg - 2 szt., kamizelkę ostrzegawczą – 6 szt. |
|  | W pojeździe należy zapewnić miejsce do przewozu i wykonać uchwyty do zamocowania wyposażenia: agregat firmy Fago FH5001 wraz z masztem +2 przedłużacze, 2 pilarki firmy Huspvarna 350 i 550XP, pompa pływająca niagara, pompa KTH80, średni zestaw ratownictwa technicznego, torba R1 wraz z deską zestawem szyn i opatrunków żelowych, armatura wodno pianowa, podręczny sprzęt burzący. Rozmieszczenie sprzętu wykonane zgodnie z życzeniem użytkownika przed odbiorem pojazdu. |
|  | Szczegóły dotyczące rozmieszczenia i typów poszczególnych elementów wyposażenia i mocowania do uzgodnienia na etapie realizacji zamówienia z zamawiającym. Sprzęt do zamocowania dostarczy zamawiający. |
| VIII. | OZNAKOWANIE SAMOCHODU |
|  | Zamawiający wymaga aby samochód ratowniczo gaśniczy został oznakowany zgodnie z wymogami określonymi dla promocji projektów w ramach RPO WSL 2014-2020. Wytyczne i wzory logotypów zostały zamieszczone na stronie internetowej: https://rpo.slaskie.pl/czytaj/zasady_promocji_od_1_stycznia_2018 Wzory oznakowania zostaną przekazane Wykonawcy po podpisaniu umowy. |
|  | Zamawiający wymaga aby koszt oznakowania związany z promocją projektu w ramach RPO WSL 2014-2020 został wyszczególniony w ofercie, a następnie został podany na fakturze(jako odrębna pozycja) : „ oznakowanie promocyjne samochodu ratowniczo-gaśniczego”. |
|  | Oznakowanie samochodu pożarniczego: Wykonanie oznakowania i napisów na drzwiach kierowcy i dowódcy: Herb Miasta Rybnika, napis Miasto Rybnik oraz oznakowanie numerami operacyjnymi zgodnie z obowiązującymi wymogami KG PSP (numer operacyjny oraz logotyp herbu zostanie przekazany wykonawcy po podpisaniu umowy). |
|  | Pojazd musi posiadać oznakowanie odblaskowe konturowe (OOK) pełne zgodnie z § 12 ust. 1. pkt 17 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz ich niezbędnego wyposażenia. Oznakowanie wykonane taśmy klasy C (tzn. z materiału odblaskowego do oznakowania konturów i pasów) o szerokości min 50 mm. (oznakowanej znakiem homologacji międzynarodowej) |

Zadanie II - Dostawa zestawu narzędzi hydraulicznych dla OSP Rybnik-Gotartowice.

|  | ZESTAW NARZĘDZI HYDRAULINCZNYCH |
| --- | --- |
| I. | WYMAGANIA PODSTAWOWE |
|  | Zestaw musi posiadać dopuszczenie CNBOP. Narzędzia muszą pochodzić od jednego producenta, pracować przy takich samy chciśnieniach roboczych, Zestaw hydrauliczny musi pracować w systemie szybkozłączy umożliwiających połączenie i odłączenie narzędzi bez konieczności zamykania przepływu oleju na pompie. Zestaw hydrauliczny powinien składać się z następujących elementów spełniających niżej wymienione wymagania: |
|  | Agregat hydrauliczny silnik benzynowy 4-ro suwowy o mocy min. 1,9 kW jednoczesne zasilanie min. 2 narzędzi pojemność zbiornika oleju min. 3,0 l. max. waga agregatu gotowego do pracy do 29 kg |
|  | Węże hydrauliczne 2 komplety długość min. 10 mb. wąż zakończony obustronnie monozłączami |
|  | Nożyce Hydrauliczne siła cięcia min. 640 kN rozwarcie ostrzy min. 150 mm kształt ostrzy zapewniający efekt wciąganie ciętego materiału w kierunku sworznia centralnego waga max. 20 kg. |
|  | Rozpieracz ramieniowy rozwarcie ramion min 720 mm siła rozpierania zgodna z normą PN-EN 13204 min. 40 kN rozpieracz ramieniowy posiadający funkcję zgniatania . waga max 20 kg. |
|  | Rozpieracz kolumnowy siła rozpierania zgodnie z normą PN EN 13204 min. 135 kN na pierwszym tłoku i min 133 kN na drugim tłoku, wysuw całkowity min 700 mm, długość w stanie złożonym max 680 mm, waga – max 20 kg, wyposażony w kpl. wspornik progowy umożliwiający montaż w dowolnym punkcie progu, z regulowaną wysokością dla progów w zakresie 140-250 mm. |
|  | Pozostałe wyposażenie zestawu: Mata narzędziowa. Zestaw łańcuchów do rozpieracza ramieniowego z hakami i zamkami, Zestaw do wyważania drzwi i cięcia pedałów. Zestaw do oklejania i zabezpieczenia szyb samochodowych. Sprzęt do stabilizacji pojazdu. Zabezpieczenie poduszek kierowcy. Uniwersalny wspornik progowy. Młot do tworzenia wejść ratowniczych / otworów wentylacyjnych. |
|  | Oferowane narzędzia muszą być kompatybilne z użytkowanymi przez jednostkę OSP narzędziami firmy Lukas. |
|  | Dostawa obejmując również koszt obowiązkowych przeglądów narzędzi w okresie trwania zaoferowanej gwarancji. Minimalny okres gwarancji, nie może być krótszy niż 24 miesiące. |
| II. | OZNAKOWANIE ZESTAWU NARZĘDZI HYDRAULICZNYCH |
|  | Zamawiający wymaga aby, zestaw ratownictwa technicznego został oznakowany zgodnie z wymogami określonymi dla promocji projektów w ramach RPO WSL 2014-2020. Wytyczne i wzory logotypów zostały zamieszczone na stronie internetowej: https://rpo.slaskie.pl/czytaj/zasady_promocji_od_1_stycznia_2018 Wzory oznakowania zostaną przekazane wykonawcy po podpisaniu umowy. |
|  | Zamawiający wymaga aby koszt oznakowania związany z promocją projektu w ramach RPO WSL 2014-2020 został wyszczególniony w ofercie, a następnie został podany na fakturze (jako odrębna pozycja) „oznakowanie promocyjne zestawu narzędzi hydraulicznych” |

Zgodnie z art. 30 ust 5 ustawy PZP Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy lub usługi spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

Klasyfikacja Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

Zadanie 1:

Wozy strażackie 						34144210-3

Zadanie 2:

Sprzęt gaśniczy, ratowniczy i bezpieczeństwa			35110000-8

Podwykonawstwo

- Wykonawca, który zamierza wykonywać zamówienie przy udziale podwykonawcy, musi  wskazać w ofercie, jaką część (zakres zamówienia) wykonywać będzie w jego imieniu podwykonawca oraz podać firmę podwykonawcy. Należy w tym celu wypełnić załącznik nr 1 do SIWZ. W przypadku, gdy Wykonawca nie zamierza wykonywać zamówienia przy udziale podwykonawców, należy wpisać w formularzach „nie dotyczy” lub inne podobne sformułowanie. Brak ww. informacji oznaczać będzie, iż całość zamówienia będzie zrealizowana przez Wykonawcę.

- Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób 
do kontaktu z nimi, zaangażowanych w wykonanie zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest 
do zawiadomienia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację zamówienia.

- Umowa o podwykonawstwo - umowa w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące część zamówienia publicznego, zawarta między wybranym przez Zamawiającego Wykonawcą a innym podmiotem (Podwykonawcą).

Zamawiający informuje, że:

- nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

- dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Oferty można składać w odniesieniu 
do wszystkich części.

- nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6.

- nie przewiduje aukcji elektronicznej.

- nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

- nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

- Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

III. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Zadanie 1:	120 dni od daty zawarcia umowy.

Zadanie 2:	90 dni od daty zawarcia umowy

IV. Warunki udziału w postępowaniu

- O udzielenia zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

    - nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy,

    - spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

- kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, 
o ile wynika to z odrębnych przepisów.

Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

- sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

- zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawcy:

Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

- Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy Pzp.

- Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o zamówienie publiczne.

V. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, wymaganych od Wykonawców.

- Dokumenty i oświadczenia wymagane od wszystkich Wykonawców, które należy złożyć wraz z ofertą.

- Formularz oferty.

- Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na formularzu zgodnym 
z treścią załącznika nr 3 do SIWZ.

- Pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii w sytuacji:

    - Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - pełnomocnictwo 
do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.

    - podpisania oferty względnie innych dokumentów składanych wraz z ofertą przez osobę, dla której prawo do ich podpisania nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (np. wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego) – pełnomocnictwo do podpisania oferty.

- W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenia, 
o których mowa w punkcie 2 i 3 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się 
o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

- Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej składane w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy („Zbiorcze zestawienie ofert”).

Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (wzór oświadczenia znajduje się w załączniku nr 2 do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, 
że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia.

Zamawiający zamieści informacje, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy w pliku o nazwie „Zbiorcze zestawienie ofert” na swojej stronie internetowej www.bip.um.rybnik.eu.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców  oświadczenie 
o przynależności braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy 
z Wykonawców.

Wymagania formalne dotyczące oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawcę

- Oświadczenia składane przez Wykonawcę oraz przez podwykonawców, składane są w oryginale. Dokumenty inne niż oświadczenia, składane są w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność 
z oryginałem.

- W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 poz. 1126).

- Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające 
do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

- W celu skorzystania z zapisów pkt 4, Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia stosownej rubryki w oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie pkt 5.

VI. Informacje o sposobie porozumiewania się z Zamawiającym

Opis sposobu przekazywania oświadczeń i dokumentów.

- Z zastrzeżeniem postanowień zawartych w pkt 2, Zamawiający dopuszcza, aby komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywała się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu (nr faksu: 32 42 24 124) lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną  – adres 
e-mail: zam_pub@um.rybnik.pl.

- W przypadku wezwania przez Zamawiającego do złożenia, uzupełnienia lub poprawienia oświadczeń, dokumentów w trybie art. 26 ust. 1 lub ust. 3 i 3a ustawy, oświadczenia, dokumenty lub pełnomocnictwa należy przedłożyć (złożyć/uzupełnić/poprawić) w formie wskazanej przez Zamawiającego w wezwaniu.

- Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda 
ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

- W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający domniema, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu lub na adres poczty elektronicznej podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma.

- Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości związanych z treścią niniejszej SIWZ, sposobem przygotowania i złożenia oferty, kierując swoje zapytania (pocztę elektroniczną) na adres zam_pub@um.rybnik.pl, dokumenty tekstowe lub tekstowo - graficzne.

Wyjaśnianie treści SIWZ

Zamawiający udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z prowadzonym postępowaniem.

W celu umożliwienia udzielenia odpowiedzi na piśmie przed terminem składania ofert, zapytanie winno być złożone nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Zamawiający przekazuje treść zapytań i udzielonych wyjaśnień wszystkim Wykonawcom, bez ujawniania źródła zapytania, nie później niż 2 dni przed upływem terminu składania ofert, zamieszczając je na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ. Zamawiający jednocześnie przekazuje treść wyjaśnienia wszystkim Wykonawcom, którym doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania.

Zebranie Wykonawców

Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania wszystkich Wykonawców.

Zmiany w treści SIWZ

W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający zamieści na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ.

Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach Zamawiający przedłuży termin składania ofert. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wszystkich Wykonawców, zamieszczając informację na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ oraz zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami

Uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami wyznacza się następujące osoby:

- w zakresie merytorycznym:

Adam Abrahamczyk	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

- w sprawach dotyczących procedury zamówień publicznych:

Łukasz Kobeszko	Wydział Zamówień Publicznych

VII. Wymagania dotyczące wadium.

Zamawiający nie żąda zabezpieczenia oferty wadium.

VIII. Termin związania ofertą.

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

IX. Opis sposobu przygotowania ofert.

Pisemna oferta

Oferta powinna być przygotowana w formie pisemnej, w języku polskim i odpowiadać 
na przedstawione kwestie związane z przetargiem, według kolejności ujętej w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

###### Jedna oferta

Każdy Wykonawca przedłoży tylko jedną ofertę.

###### Warunki formalne

Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, że jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób dokumenty wchodzące w skład oferty muszą zostać podpisane przez wszystkie te osoby. Upoważnienie osób podpisujących ofertę musi wynikać bezpośrednio z dokumentów dołączonych do oferty. Jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost 
z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (np. wypisu z Krajowego rejestru sądowego) do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczony przez notariusza odpis stosownego pełnomocnictwa. Wszystkie dokumenty, oświadczenia sporządzone w językach obcych należy złożyć wraz z tłumaczeniami na język polski.

Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie.

Koszty udziału w przetargu.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i przedłożeniem oferty, 
z uwzględnieniem art. 93 ust. 4 ustawy.

Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Zamawiający nie ujawnia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa 
w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” i dołączone do oferty, zaleca się, aby były trwale, oddzielnie spięte. Zgodnie z tym przepisem przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Wykonawca zastrzegając tajemnicę przedsiębiorstwa zobowiązany jest złożyć stosowne oświadczenie zawarte w treści załącznika nr 1 „Formularz oferty” wraz z uzasadnieniem. W przypadku gdy Wykonawca nie wykaże, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy 
z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Zamawiający uzna zastrzeżone informacje za jawne, o czym poinformuje Wykonawcę.

Poprawki w ofercie

Poprawki muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem/ami osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy.

Oznaczenie ofert.

Ofertę należy włożyć do nieprzezroczystej koperty, oznaczonej następująco:

a) adresat:

Urząd Miasta Rybnika

# Wydział Zamówień Publicznych (pokój 302)

ul. Bolesława Chrobrego 2, 44 - 200 Rybnik

- zawartość:

oferta na:

Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na podwoziu z napędem 4x4 wraz z zestawem narzędzi hydraulicznych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rybniku-Gotartowicach,

z podziałem na zadania:

Zadanie nr .........................................................

[wpisać numer i nazwę zadania]

c) dopisek:

## NIE OTWIERAĆ PRZED: 29 maja 2018 r. godz. 12:00

Wewnątrz tej koperty ma znajdować się kompletna oferta.

### Na ofertę składają się następujące dokumenty:

#### Formularz oferty.

- Oświadczenia i dokumenty opisane w rozdziale VA SIWZ.

X. Składanie ofert i otwarcie ofert

Termin składania ofert

Oferty należy składać w terminie do 29 maja 2018 r. do godz. 11:30 w Wydziale Zamówień Publicznych ul. Bolesława Chrobrego 2 pokój 302.

Istnieje możliwość przedłużenia terminu składania ofert w celu uwzględnienia przez Wykonawców wyjaśnień i uzupełnień przedstawionych przez Zamawiającego, będących odpowiedzią na pytania Wykonawców, złożone przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku złożenia oferty drogą pocztową o ważności jej złożenia będzie decydowała data wpływu do Zamawiającego.

Oferty złożone po terminie.

Zamawiający niezwłocznie zwróci oferty, które zostaną złożone po terminie składania ofert.

Zmiana i wycofanie ofert.

Wykonawcy mogą zmodyfikować lub wycofać swoje oferty jedynie za pomocą pisemnego zawiadomienia dostarczonego Zamawiającemu przed terminem składania ofert. Koperta zawierająca modyfikację powinna zostać oznaczona określeniem „Zmiana”.

Żadna oferta nie może być zmodyfikowana po terminie składania ofert.

Otwarcie ofert.

Otwarcie ofert nastąpi 29 maja 2018 r. o godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego przy 
ul. Bolesława Chrobrego Nr 2, sala Nr 257.

Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Koperty oznaczone „Zmiana" zostaną otwarte w pierwszej kolejności. Dane z ofert, których dotyczy wycofanie nie będą odczytane.

W pozostałych przypadkach Zamawiający poda nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia publicznego, okresu gwarancji, warunków płatności zawartych w ofercie.

Niezwłocznie po otwarciu złożonych ofert, Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej bip.um.rybnik.eu informacje dotyczące:

- kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

- firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

- ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

Jawność postępowania.

Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania z tym, że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia (z wyjątkiem informacji, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa).

XI. Sposób obliczania ceny ofertowej.

    - Ustala się wynagrodzenie ryczałtowe.

    - Cena ofertowa powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia opisane 
w SIWZ. W cenie mają być ujęte koszty przeszkolenia w zakresie obsługi pojazdu będącego przedmiotem zamówienia. Cena oferty musi obejmować wszystkie koszty i składniki związane 
z realizacją zamówienia wynikające bezpośrednio z SIWZ, opisu przedmiotu zamówienia oraz koszty wszelkich prac niezbędnych do zrealizowania przedmiotu zamówienia a niewymienionych w dokumentach, których wykonanie jest konieczne dla prawidłowego i kompleksowego wykonania przedmiotu zamówienia.

    - Cena ofertowa nie podlega zmianie i waloryzacji do końca realizacji przedmiotu zamówienia.

    - Zamawiający nie będzie udzielał zaliczek na realizację zamówienia.

    - Cena ofertowa powinna być podana w złotych polskich liczbowo.

    - Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia, którego dotyczy niniejsza SIWZ dokonywane będą w PLN.

    - Wykonawca, składając ofertę (w formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ) informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

XII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty

      - Przy ocenie ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

ZADANIE 1

Kryterium I cena (C) - 60 punktów.

W kryterium liczba przyznanych punktów dla poszczególnych ofert będzie obliczona zgodnie 
z poniższym wzorem:

Cmax - Co

-----------------------  x 60 pkt   =   ilość punktów dla ocenianej oferty

Cmax - Cmin

gdzie:

Co – cena oferty ocenianej

Cmin – cena minimalna spośród cen wszystkich złożonych ofert

Cmax – cena maksymalna spośród cen wszystkich złożonych ofert

W przypadku gdy w postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu Zamawiający przyzna ofercie w kryterium cena 60 pkt.

W kryterium II gwarancja na pojazd (G) pod uwagę będzie brany zaoferowany okres gwarancji na pojazd. Liczba przyznanych punktów dla poszczególnych ofert będzie obliczona zgodnie 
z poniższym wzorem:

G o – G min

-------------------------  x  20 pkt   =   ilość punktów dla danej oferty

G max – G min

G o 		– gwarancja oferty ocenianej

G min	– gwarancja minimalna wymagana przez Zamawiającego (24 miesiące)

G max	– gwarancja maksymalna punktowana przez Zamawiającego (60 miesięcy)

Minimalny okres gwarancji na pojazd, nie może być krótszy niż 24 miesiące (w przypadku zaoferowania krótszego terminu, oferta zostanie odrzucona zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp). Maksymalna liczba punktów zostanie przyznana za zaoferowanie 60 miesięcznej gwarancji. Jeżeli Wykonawca zaoferuje okres gwarancji dłuższy niż 60 miesięcy Zamawiający do obliczenia punktów przyjmie 60 miesięcy. Jeżeli Wykonawca poda termin w niepełnych miesiącach, Zamawiający w celu obliczenia punktów będzie zaokrąglać termin w dół do pełnych miesięcy 
(np. przy zaoferowanym terminie 36,5 miesiąca do obliczenia punktów przyjętych będzie 36 miesięcy).

W kryterium II liczba przyznanych punktów dla poszczególnych ofert będzie obliczona zgodnie z poniższym wzorem:

T max – T o

-------------------------  x  20 pkt   =   liczba punktów dla danej oferty

T max – T min

gdzie:

To – termin oferty ocenianej

Tmin – minimalny termin punktowany przez Zamawiającego (90dni)

Tmax – maksymalny termin punktowany przez Zamawiającego (120 dni)

Maksymalny termin dostawy nie może być dłuższy niż 120 dni (w przypadku zaoferowania dłuższego terminu, oferta zostanie odrzucona zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp). Jeżeli Wykonawca zaoferuje termin dostawy krótszy niż 90 dni, Zamawiający do obliczenia punktów przyjmie 90 dni.

ZADANIE 2

Kryterium I cena (C) - 60 punktów.

W kryterium liczba przyznanych punktów dla poszczególnych ofert będzie obliczona zgodnie 
z poniższym wzorem:

Cmax - Co

-----------------------  x 60 pkt   =   ilość punktów dla ocenianej oferty

Cmax - Cmin

gdzie:

Co – cena oferty ocenianej

Cmin – cena minimalna spośród cen wszystkich złożonych ofert

Cmax – cena maksymalna spośród cen wszystkich złożonych ofert

W przypadku gdy w postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu Zamawiający przyzna ofercie w kryterium cena 60 pkt.

W kryterium II gwarancja na zestaw narzędzi hydraulicznych (G) pod uwagę będzie brany zaoferowany okres gwarancji. Liczba przyznanych punktów dla poszczególnych ofert będzie obliczona zgodnie z poniższym wzorem:

G o – G min

-------------------------  x  40 pkt   =   ilość punktów dla danej oferty

G max – G min

G o 		– gwarancja oferty ocenianej

G min	– gwarancja minimalna wymagana przez Zamawiającego (24 miesiące)

G max	– gwarancja maksymalna punktowana przez Zamawiającego (60 miesięcy)

Minimalny okres gwarancji, nie może być krótszy niż 24 miesiące (w przypadku zaoferowania krótszego terminu, oferta zostanie odrzucona zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp). Maksymalna liczba punktów zostanie przyznana za zaoferowanie 60 miesięcznej gwarancji. Jeżeli wykonawca zaoferuje okres gwarancji dłuższy niż 60 miesięcy Zamawiający do obliczenia punktów przyjmie 60 miesięcy. Jeżeli Wykonawca poda termin w niepełnych miesiącach, Zamawiający w celu obliczenia punktów będzie zaokrąglać termin w dół do pełnych miesięcy 
(np. przy zaoferowanym terminie 36,5 miesiąca do obliczenia punktów przyjętych będzie 36 miesięcy).

- Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością 
do dwóch miejsc po przecinku.

- Maksymalna liczba punktów, możliwych do uzyskania przez Wykonawcę, będąca sumą wszystkich kryteriów wynosi 100.

- Każda oferta nieodrzucona złożona dla zadania nr 1 zostanie oceniona wg kryteriów opisanych 
w pkt 1 i otrzyma liczbę punktów (S) obliczoną wg wzoru S=C+G+T.

- Każda oferta nieodrzucona złożona dla zadania nr 2 i 3 zostanie oceniona wg kryteriów opisanych 
w pkt 1 i otrzyma liczbę punktów (S) obliczoną wg wzoru S=C+G.

- Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma największą liczbę punktów 
S obliczonych wg wzoru opisanego w pkt 4. Oceny dokonywać będą członkowie komisji przetargowej.

Sposób oceny ofert

- W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty, 
z zastrzeżeniem możliwości poprawy oczywistych omyłek pisarskich, oczywistych omyłek rachunkowych z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz innych omyłek polegających na niezgodności oferty z SIWZ niepowodujących istotnych zmian 
w treści oferty. Zamawiający poprawi w tekście oferty omyłki, wskazane w art. 87 ust. 2 ustawy, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta zostanie poprawiona.

- Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, który złoży ofertę niepodlegającą odrzuceniu, i która zostanie uznana za najkorzystniejszą (uzyska największą liczbę punktów przyznanych według kryteriów wyboru oferty określonych w niniejszej SIWZ).

- Zamawiający uzna, że cena ryczałtowa podana w formularzu oferty jest podana prawidłowo bez względu na sposób jej obliczenia.

Kryteria oceny ofert

Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które odpowiadają wymaganiom opisanym 
w niniejszej SIWZ. Wybór najkorzystniejszej oferty dokonany zostanie na podstawie kryteriów wyboru określonych w ogłoszeniu o przetargu.

Unieważnienie postępowania

Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia w sytuacjach określonych w art. 93 ust.1 Pzp. O unieważnieniu postępowania Zamawiający powiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

XIII. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze ofert 
w celu zawarcia umowy

Zamawiający poinformuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania 
i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, 
a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

- Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,

- Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku równoważności lub braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności,

- unieważnieniu postępowania

– podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

Zamawiający udostępni informacje, o których mowa w pkt 1 i 4, na stronie internetowej.

Umowa zostanie zawarta nie wcześniej niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem tego terminu, jeżeli w postępowaniu 
o udzielenie zamówienie została złożona tylko jedna oferta.

XIV. Istotne dla Zamawiającego postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.

Wzór umowy o udzielenie zamówienia stanowi załącznik nr 4A i 4B do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

XV. Pouczenie o środkach ochrony prawnej.

Zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych zwanej dalej „ustawą” środki ochrony prawnej określone w Dziale VI (od art. 179 do art. 198g) przysługują:

  - Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes 
w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów niniejszej ustawy,

  - organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Prawo do wniesienia skargi na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej przysługuje również zamawiającemu oraz Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych – zwanego dalej „Prezesem Urzędu”.

Odwołanie

Zgodnie z art. 180 ust. 1 ustawy odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielnie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

- postępowaniu określenia warunków udziału w postępowaniu;

- wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

- odrzucenia oferty odwołującego

- opisu przedmiotu zamówienia,

- wyboru najkorzystniejszej oferty.

Wymagania formalne odwołania

Odwołanie powinno:

  - wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy,

  - zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów,

  - określać żądanie oraz

  - wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby, w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. Zgodnie 
z art. 180 ust. 5 ustawy Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli:

- nie zawiera braków formalnych;

- uiszczono wpis.

Terminy na wniesienie odwołania.

- Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie, albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

- Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

- Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 1 i 2 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, 
w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość 
o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

- Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

  - 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

  - 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

- Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Przystąpienie do postępowania odwoławczego

Wykonawca zgodnie z art. 185 ust. 2 ustawy może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni dnia otrzymania od Zamawiającego kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie. Zamawiający lub Odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego Wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy.

Odpowiedź na odwołanie.

Zgodnie z art. 186 ustawy Zamawiający ma możliwość wniesienia odpowiedzi na odwołanie. Odpowiedź ta może zostać wniesiona w formie pisemnej lub ustnie do protokołu. Zamawiający może uwzględnić odwołanie w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu. W takiej sytuacji Izba jest zobligowana umorzyć postępowanie odwoławcze za wyjątkiem sytuacji, gdy w postępowaniu wywołanym wniesieniem odwołania po stronie Zamawiającego przystąpił inny Wykonawca i działając na podstawie art. 186 ust. 3 ustawy wniesie sprzeciw przeciwko uwzględnieniu odwołania w całości. W takiej sytuacji Izba rozpoznaje wniesione odwołanie. W przypadku uwzględnienia przez Zamawiającego części zarzutów przedstawionych w odwołaniu i wycofania pozostałych zarzutów przez odwołującego, Izba może umorzyć postępowanie na posiedzeniu niejawnym bez obecności stron oraz uczestników postępowania odwoławczego, którzy przystąpili do postępowania po stronie wykonawcy, pod warunkiem że w postępowaniu odwoławczym po stronie zamawiającego nie przystąpił w terminie żaden wykonawca albo wykonawca, który przystąpił po stronie zamawiającego nie wniósł sprzeciwu wobec uwzględnienia części zarzutów. W takim przypadku Zamawiający wykonuje, powtarza lub unieważnia czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie
z żądaniem zawartym w odwołaniu w zakresie uwzględnionych zarzutów.

Cofnięcie odwołania

Na podstawie art. 187 ust. 8 ustawy, odwołujący może cofnąć odwołanie do czasu zamknięcia rozprawy, w takim przypadku Izba umarza postępowanie odwoławcze. Jeżeli cofnięcie odwołania nastąpi przed otwarciem rozprawy, odwołującemu zwraca się 90% wpisu.

Unieważnianie umów i nakładanie kar finansowych

Zgodnie z art. 192 ust. 3 ustawy Izba może, jeżeli umowa w sprawie zamówienia publicznego została zawarta oraz zachodzi jedna z przesłanek, o których mowa w art. 146 ust. 1 ustawy:

- unieważnić umowę; albo

- unieważnić umowę w zakresie zobowiązań niewykonalnych i nałożyć karę finansową 
w uzasadnionych przypadkach, w szczególności gdy nie jest możliwy zwrot świadczeń spełnionych na podstawie umowy podlegającej unieważnieniu; albo

- nałożyć karę finansową albo orzec o skróceniu czasu obowiązywania umowy w przypadku stwierdzenia, że utrzymanie umowy w mocy leży w ważnym interesie publicznym; albo

Jeżeli umowa w sprawie zamówienia publicznego została zawarta w okolicznościach dopuszczonych 
w ustawie Izba może stwierdzić naruszenie przepisów ustawy (art. 192 ust. 3 pkt 3 ustawy). Kary finansowe nakłada się na Zamawiających w wysokości do 10% wartości wynagrodzenia Wykonawcy przewidzianego w zawartej umowie (art. 193 ustawy) lub do 5% wartości wynagrodzenia Wykonawcy przewidzianego w zawartej umowie w przypadku stwierdzenia naruszenia przepisu art. 94 ust. 1 i 2 albo art. 183 ust. 1, które nie było połączone z naruszeniem innego przepisu ustawy (art. 194 ustawy).

Skarga

Na wyrok Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienia kończące postępowanie odwoławcze stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby, bądź miejsca zamieszkania zamawiającego, wnoszona za pośrednictwem Prezesa KIO.

Skargę wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce operatora publicznego jest równoznaczne 
z jej wniesieniem.

Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać:

  - oznaczenie zaskarżonego orzeczenia,

  - przytoczenie zarzutów z ich zwięzłym uzasadnieniem,

  - wskazanie dowodów,

  - wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości lub w części.

Prawo wniesienia skargi na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej przysługuje również Prezesowi Urzędu w terminie 21 dni od daty wydania orzeczenia.

Rybnik, dnia 15 maja 2018 r.

Załączniki:

- załącznik nr 1 - wzór formularza oferty,

- załącznik nr 2 - oświadczenie Wykonawcy, o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,

- załącznik nr 3 - wzór oświadczenia Wykonawcy składanego na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r., Prawo zamówień publicznych, dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania,

- załącznik nr 5A i 5B - wzór umowy.

|  | Strona |  |
| --- | --- | --- |
|  | Z ogólnej liczby stron |  |

(pieczęć Wykonawcy)

ZAŁĄCZNIK Nr 1 - Formularz oferty

przetarg nieograniczony:

Zadanie 1:	dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 
na podwoziu z napędem 4x4 dla OSP Rybnik-Gotartowice

Wykonawca/nazwa firmy :   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . .

adres Wykonawcy/firmy :  . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……..

kod, miejscowość, ulica, województwo

Numer telefonu : . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        Numer Fax : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

e-mail : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ..

Nazwa Banku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . .

Numer konta bankowego : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .

1. 	Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie wymaganiami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, za cenę:

| Element przedmiotu zamówienia | Cena brutto |
| --- | --- |
| A | B |
| Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na podwoziu z napędem 4x4 | ..…………………….. zł |
| Oznakowanie związane z promocją projektu w ramach RPO WSL 2014-2020 (opisane w Rozdziale II Przedmiot zamówienia - zadanie 1 „Oznakowanie samochodu” pkt. VIII) | ..…………………….. zł |
| RAZEM (suma wierszy kolumny B) | ..…………………….. zł |

Marka, model, typ oferowanego pojazdu: ……………………………………………

Powyższa cena obejmuje pełny zakres zamówienia określony w warunkach przedstawionych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

2.	Niniejsza oferta jest ważna przez 30 dni.

3. 	Składamy niniejsza ofertę przetargową we własnym imieniu / w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ...........................................................*)

(nazwa lidera)

4.	Oświadczamy, że:

- oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie do ………. dni od daty zawarcia umowy,

- udzielamy gwarancji na pojazd ……………………..............................,

(ilość miesięcy)

- udzielamy 24 miesięcznej gwarancji na wyposażenie wraz z zabudową pożarniczą,

- zapoznaliśmy się z SIWZ i nie wnosimy zastrzeżeń,

- przedmiot zamówienia wykonamy: sami / z udziałem podwykonawców *) następujące części zamówienia zamierzamy powierzyć podwykonawcom:

| L.p. | Nazwa części zamówienia | Firma podwykonawcy |
| --- | --- | --- |

- akceptujemy przekazany wzór umowy stanowiący załącznik nr 4A do SIWZ,

- akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego,

- jesteśmy /nie jesteśmy płatnikiem podatku VAT - nasz  numer NIP  . . . . . . . . . .

5.	Potwierdzamy, iż nie uczestniczymy w innej ofercie dotyczącej tego samego postępowania.

6.	W przypadku wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do:

- podpisania umowy na warunkach zawartych w SIWZ, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego,

- ustanowienia osoby odpowiedzialnej za realizację umowy: ………………..................

(imię i nazwisko)

7.	Oświadczamy na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy Pzp, że wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być udostępnione, w szczególności innym uczestnikom postępowania.

| L.p. | Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji | Strony w ofercie wyrażone cyfrą |
| --- | --- | --- |
|  |  | od | do |

Uzasadnienie zastrzeżenia dokumentów:……………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

W przypadku gdy żadna z informacji zawartych w ofercie nie stanowi tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca nie wypełnia pkt 7.

8.	Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług 
(np. ze względu na tzw. mechanizm odwróconego podatku VAT), Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca składając ofertę winien poinformować Zamawiającego czy wybór oferty będzie prowadzić 
do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, a jeśli tak, wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usług, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku – …………………….…….. (wypełnić o ile dotyczy)

*) niepotrzebne skreślić

Upełnomocniony przedstawiciel

....................................................

( podpis i pieczęć )

Data : ..........................................

|  | Strona |  |
| --- | --- | --- |
|  | Z ogólnej liczby stron |  |

(pieczęć Wykonawcy)

ZAŁĄCZNIK Nr 1 - Formularz oferty

przetarg nieograniczony:

Zadanie 2: dostawa zestawu narzędzi hydraulicznych dla OSP Rybnik-Gotartowice

Wykonawca/nazwa firmy :   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . .

adres Wykonawcy/firmy :  . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……..

kod, miejscowość, ulica, województwo

Numer telefonu : . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        Numer Fax : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

e-mail : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ..

Nazwa Banku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . .

Numer konta bankowego : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .

1. 	Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie wymaganiami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, za cenę:

| Element przedmiotu zamówienia | Cena brutto |
| --- | --- |
| A | B |
| Zestaw narzędzi hydraulicznych | ..…………………….. zł |
| Oznakowanie związane z promocją projektu w ramach RPO WSL 2014-2020 (opisane w Rozdziale II Przedmiot zamówienia- zadanie 2 „Oznakowanie zestawu narzędzi hydraulicznych” pkt. II) | ..…………………….. zł |
| RAZEM (suma wierszy kolumny B) |  |

Powyższa cena obejmuje pełny zakres zamówienia określony w warunkach przedstawionych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

2.	Niniejsza oferta jest ważna przez 30 dni.

3. 	Składamy niniejsza ofertę przetargową we własnym imieniu / w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ...........................................................*)

(nazwa lidera)

4.	Oświadczamy, że:

- oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie do 90 dni od daty zawarcia umowy,

- udzielamy gwarancji na przedmiot zamówienia …………………..............................,

(ilość miesięcy)

- zapoznaliśmy się z SIWZ i nie wnosimy zastrzeżeń,

- przedmiot zamówienia wykonamy: sami / z udziałem podwykonawców *) następujące części zamówienia zamierzamy powierzyć podwykonawcom:

| L.p. | Nazwa części zamówienia | Firma podwykonawcy |
| --- | --- | --- |

- akceptujemy przekazany wzór umowy stanowiący załącznik nr 4B do SIWZ,

- akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego,

- jesteśmy /nie jesteśmy płatnikiem podatku VAT - nasz  numer NIP  . . . . . . . . . .

5.	Potwierdzamy, iż nie uczestniczymy w innej ofercie dotyczącej tego samego postępowania.

6.	W przypadku wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do:

- podpisania umowy na warunkach zawartych w SIWZ, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego,

- ustanowienia osoby odpowiedzialnej za realizację umowy: ………………..................

(imię i nazwisko)

7.	Oświadczamy na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy Pzp, że wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być udostępnione, w szczególności innym uczestnikom postępowania.

| L.p. | Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji | Strony w ofercie wyrażone cyfrą |
| --- | --- | --- |
|  |  | od | do |

Uzasadnienie zastrzeżenia dokumentów:……………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

W przypadku gdy żadna z informacji zawartych w ofercie nie stanowi tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca nie wypełnia pkt 7.

8.	Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług (np. ze względu na tzw. mechanizm odwróconego podatku VAT), Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca składając ofertę winien poinformować Zamawiającego czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, a jeśli tak, wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usług, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku – …………………….…….. (wypełnić o ile dotyczy)

*) niepotrzebne skreślić

Upełnomocniony przedstawiciel

....................................................

( podpis i pieczęć )

Data : ..........................................

|  | Strona |  |
| --- | --- | --- |
|  | z ogólnej liczby |  |

(pieczęć Wykonawcy)

ZAŁĄCZNIK Nr 2

Oświadczenie Wykonawcy, o przynależności lub braku przynależności

do tej samej grupy kapitałowej

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na podwoziu

z napędem 4x4 wraz z zestawem narzędzi hydraulicznych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rybniku-Gotartowicach, z podziałem na zadania:

…………………………………………. (wpisać nr i nazwę zadania)

oświadczam/y, że:

-	z żadnym z Wykonawców, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu 
nie należę/nie należymy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów *:

-	wspólnie z ……………………………………………………………należę/należymy 
do tej samej  grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów i przedkładam/y niżej wymienione dowody, że powiązania między nami nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w niniejszym postępowaniu *:

- ……………………………………………………………………………………………………………………

- ……………………………………………………………………………………………………………………

- ……………………………………………………………………………………………………………………

- ……………………………………………………………………………………………………………………

* niepotrzebne skreślić

...........................................................					.…………..........................................

miejsce i data 							podpis i pieczęć

UWAGA: Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Niezwłocznie po otwarciu złożonych ofert, Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej (bip.um.rybnik.eu) informacje dotyczące firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie.

Niniejszą informację składa Wykonawca oraz każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

|  | Strona |  |
| --- | --- | --- |
|  | z ogólnej liczby |  |

(pieczęć Wykonawcy)

ZAŁĄCZNIK Nr 3

Oświadczenie Wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na podwoziu z napędem 4x4 wraz 
z zestawem narzędzi hydraulicznych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rybniku-Gotartowicach, z podziałem na zadania, oświadczam co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: ……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………..…………………...........…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

„Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się :

(…..)

- wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;

- wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

- o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 
6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie ,

- o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny,

- skarbowe,

- o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ;

- wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 13;

- wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

- wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami selekcji”, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;

- wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

- wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

- wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału 
w postępowaniu;

- wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;

- wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy 
z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

- wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;”

- wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, 
że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Niniejsze oświadczenie składa Wykonawca oraz każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

ZAŁĄCZNIK nr 4 A – Wzór umowy (dotyczy zadania nr 1).

Umowa Nr

zawarta ............ pomiędzy Zamawiającym, tj. Miastem Rybnik którego reprezentują: ..................................................................................,

a Wykonawcą którym jest:    ............................................................................................,

(nazwa firmy, forma prawna, adres)

reprezentowanym przez :    ...................................................................................................................,

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu  nieograniczonym.

§1

- Przedmiotem umowy jest dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na podwoziu 
z napędem 4x4 dla OSP Rybnik-Gotartowice.

- Zakres dostawy szczegółowo określony jest w ofercie oraz w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokumenty te stanowią integralną część umowy.

§ 2

Obowiązki Wykonawcy:

    - Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszelkie niezbędne czynności dla zrealizowania przedmiotu umowy określonego w § 1.

    - Wykonawca oświadcza, iż przedmiot umowy wykona z zachowaniem wysokiej jakości użytych

materiałów i zrealizowanych prac oraz dotrzyma umówionych terminów przy zachowaniu należytej staranności.

    - Wykonawca przeszkoli nieodpłatnie w zakresie prawidłowej obsługi dostarczonego samochodu

osoby wskazane przez Zamawiającego. Szkolenie z zakresu podstawowej obsługi samochodu pożarniczego nastąpi w terminie odbioru przedmiotu umowy w siedzibie Wykonawcy.

    - Wykonawca dokona dodatkowego szkolenia w siedzibie OSP Rybnik-Gotartowice w terminie 
14 dni od daty odbioru samochodu - koszt szkolenia pokrywa Wykonawca.

§ 3

  - Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy jest wolny od wad prawnych, praw osób trzecich, nie toczy się w stosunku do niego żadne postępowanie, a także nie jest on przedmiotem zabezpieczenia, zastawu.

  - Odbiór pojazdu nastąpi w siedzibie Wykonawcy.

  - W toku wykonywania zamówienia Wykonawca obowiązany jest do uwzględnienia nieistotnych zmian wynikających z potrzeb Zamawiającego nierodzących skutków finansowych.

§ 4

Termin wykonania przedmiotu umowy ….. (zgodnie z ofertą).

§ 5

  - Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci wynagrodzenie ryczałtowe, które wynosi brutto ........ zł (słownie: ...), w tym podatek VAT. Koszt oznakowania zawierający się 
w wynagrodzeniu ryczałtowym, związany z promocją projektu w ramach RPO WSL 2014-2020 wynosi brutto: ……….. zł, w tym uwzględniono podatek VAT.

  - Wynagrodzenie nie podlega zmianie i waloryzacji do końca realizacji umowy.

  - Rozliczenie za przedmiot umowy odbędzie się fakturą końcową. Podstawą wystawienia faktury 
(z wyszczególnieniem na cenę netto, cenę brutto, stawkę podatku VAT, kwotę podatku VAT) będzie protokół odbioru przedmiotu umowy podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę. Koszt oznakowania związany z promocją projektu w ramach RPO WSL 2014-2020  należy wyszczególnić na fakturze.

  - Zapłata będzie dokonana przelewem bankowym na konto wskazane przez Wykonawcę 
w terminie do 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury wystawionej 
na podstawie protokołu odbioru ilościowo-jakościowego podpisanego przez Zamawiającego 
i Wykonawcę potwierdzającego odbiór przedmiotu umowy bez zastrzeżeń.

  - Za termin zapłaty ustala się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

§ 6

- Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT i posiada numer identyfikacji podatkowej NIP: ……………………

- Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT i posiada numer identyfikacji podatkowej NIP: 642-001-07-58.

§ 7

- Wykonawca może zlecić podwykonawcy/om wskazaną w ofercie część zamówienia.

- W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany podwykonawcy, zrezygnować z podwykonawcy bądź wprowadzić podwykonawcę w zakresie nieprzewidzianym w ofercie.

- Przed przystąpieniem do wykonania umowy Wykonawca, o ile są już znane, poda nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w wykonanie zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację zamówienia.

- Wykonanie części/zakresu przedmiotu umowy w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności i zobowiązań wynikających z warunków umowy. Wykonawca będzie odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy jak za własne działanie lub zaniechanie.

§ 8

Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

§ 9

Wierzytelność wynikająca z niniejszej umowy nie może być przedmiotem cesji na rzecz osób trzecich

bez zgody Zamawiającego.

§ 10

- Odbiór końcowy przedmiotu umowy nastąpi nie później niż w terminie wykonania przedmiotu umowy. Gotowość do odbioru Wykonawca zgłosi Zamawiającemu z dwudniowym wyprzedzeniem.

- Strony powołują do wzajemnych kontaktów na etapie realizacji umowy następujące osoby:

    - ze strony Zamawiającego: …………………………...

    - ze strony Wykonawcy: ......................................

- W miejscu odbioru nastąpi odbiór ilościowo-jakościowy przedmiotu umowy, polegający 
na sprawdzeniu ilościowym elementów dostawy, stwierdzeniu braku uszkodzeń mechanicznych 
i poprawności działania na podstawie protokołu odbioru ilościowo-jakościowego.

- Wykonawca zobowiązuje się przeprowadzić przed odbiorem przewidziane w przepisach próby 
i sprawdzenia przedmiotu umowy.

- Odbiór polegać będzie na sprawdzeniu zgodności z ofertą, kompletności wyposażenia, poprawności wykonania i funkcjonowania samochodu, zabudowy i wyposażenia.

- Przedmiot umowy zostanie wydany Zamawiającemu przez Wykonawcę wraz z dokumentami pozwalającymi na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu umowy (w szczególności: karty gwarancyjne, instrukcję obsługi, świadectwa jakości, atesty, dopuszczenia, książkę pojazdu, świadectwo homologacji, gwarancję).

- Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór końcowy w terminie dwóch dni od daty pisemnego zawiadomienia przez Wykonawcę o osiągnięciu gotowości do odbioru zawiadamiając o tym Wykonawcę.

- Zamawiający dokona odbioru końcowego przedmiotu umowy w siedzibie Wykonawcy.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady to Zamawiający odmówi odbioru 
do czasu usunięcia wady, jeżeli zaś wady nie nadają się do usunięcia, lecz nie uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający obniży wynagrodzenie za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej.

- Z czynności odbiorowych będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane 
w toku odbioru (określające stan techniczny pojazdu, ewentualne wady, i deklarowany przez Wykonawcę termin ich usunięcia). Protokół podpisują przedstawiciele obu Stron.

- Zamawiający zobowiązuję się na własny koszt do odebrania przedmiotu umowy z siedziby Wykonawcy.

- Przedmiot umowy zostanie wydany Zamawiającemu z pełnym bakiem paliwa.

- Z chwilą wydania samochodu Zamawiającemu, przechodzą na niego wszelkie korzyści 
i obciążenia związane z pojazdem, jak również ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia pojazdu.

§ 11

1.	Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

1)	za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn niezależnych 
od Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia umownego,

2)	za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 1% wynagrodzenia umownego 
za każdy dzień przekroczenia terminu określonego w § 4, ale nie więcej niż 50% wynagrodzenia umownego,

3)	w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego braku wypełnienia obowiązku, wynikającego z § 12, dla którego oznaczono termin jego wykonania, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego, za każdy kolejny dzień, licząc od dnia upływu terminu na jego wykonanie, ale nie więcej niż 50% wynagrodzenia umownego.

- Odstąpienie od umowy nie powoduje utraty możliwości dochodzenia wyżej wskazanych 
kar umownych przez Zamawiającego.

- Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

§ 12

1.	Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy bez wad (usterek, awarii).

2.	Wykonawca udziela …… (zgodnie z ofertą) miesięcznej gwarancji na pojazd, licząc od daty podpisania protokołu obioru, przy czym uprawnienia z tytułu rękojmi nie zostają wyłączone.

3.	Wykonawca udziela 24 miesięcznej gwarancji na wyposażenie oraz na zabudowę pożarniczą.

4.	Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym, po odbiorze przedmiotu umowy.

5.	Gwarancja będzie świadczona przez producenta lub autoryzowany przez niego serwis lub osoby na koszt Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego, a jeżeli jest to technicznie niemożliwe
to wszelkie działania organizacyjne i koszty z tym związane ponosi Wykonawca.

6.	Na zamówione podzespoły zakupione przez Wykonawcę udziela się gwarancji zgodnie 
z gwarancja ich producenta.

7.	W okresie gwarancji naprawy nadwozia i podwozia będą świadczone bezpłatnie przez Wykonawcę, Serwis Wykonawcy lub Autoryzowany Serwis Producenta Podwozia.

8.	Wykonawca gwarantuje najwyższą jakość dostarczonego produktu zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości obejmuje zarówno wady powstałe z przyczyn tkwiących w przedmiocie zamówienia w chwili dokonania odbioru przez Zamawiającego jak i wszelkie inne wady fizyczne, powstałe z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, pod warunkiem, że wady te ujawnią się w terminie obowiązywania gwarancji.

9.	Czas reakcji na zgłoszenie wady (przystąpienie do niezwłocznego usunięcia wady poprzez stawiennictwo serwisanta lub telefoniczne czy e-mailowe rozwiązanie problemu) w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od zgłoszenia wady (powiadomienia telefonicznego) z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

- Naprawa gwarancyjna będzie wykonana w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych licząc
od dnia przyjęcia zgłoszenia przez serwis (telefonicznie, faxem). W przypadku konieczności sprowadzenia specjalistycznych części zamiennych termin ten nie może by dłuższy niż 28 dni kalendarzowych, chyba że Strony w oparciu o stosowny protokół konieczności wzajemnie podpisany uzgodnią dłuższy czas naprawy.

- W przypadku naprawy gwarancyjnej trwającej dłużej niż 28 dni kalendarzowych Wykonawca zapewni samochód zastępczy o tożsamych parametrach.

- Gwarancja ulega automatycznie przedłużeniu o okres naprawy, tj. czas liczony od zgłoszenia 
do usunięcia wady.

- W przypadku trzykrotnej wady tego samego elementu Wykonawca zobowiązany jest 
do wymiany wadliwego elementu lub urządzenia na nowe wolne od wad.

- W przypadku, gdy Wykonawca nie wypełni warunków gwarancji, lub wypełni je w sposób nienależyty, Zamawiający jest uprawniony do usunięcia wad w drodze naprawy na ryzyko i koszt Wykonawcy zachowując przy tym inne uprawnienia przysługujące mu na podstawie umowy.

- Zamawiający dokonuje usunięcia wad we własnym zakresie na koszt Wykonawcy w przypadku:

    - bezskutecznego upływu terminu usunięcia wad,

    - pisemnego uzgodnienia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, dokonanego w terminie usunięcia wad,

    - bezskutecznego upływu terminu do dokonania uzgodnień, o którym mowa w pkt 2.

- Przy odbiorze Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokumenty gwarancyjne.

- Zamawiający zobowiązuje się dotrzymywać podstawowych warunków eksploatacji określonych przez producenta w zapisach kart gwarancyjnych dostarczonych przez Wykonawcę.

§ 13

Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.

§ 14

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

§ 15

W sprawach nie uregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 16

Sprawy sporne, mogące wyniknąć na tle realizacji umowy, rozstrzygane będą przez sąd właściwy
ze względu na siedzibę Zamawiającego.

§ 17

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

ZAŁĄCZNIK nr 4 B – Wzór umowy (dotyczy zadania nr 2).

Umowa Nr

zawarta ............ pomiędzy Zamawiającym, tj. Miastem Rybnik którego reprezentują: ..................................................................................,

a Wykonawcą którym jest:    ............................................................................................,

(nazwa firmy, forma prawna, adres)

reprezentowanym przez :    ...................................................................................................................,

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu  nieograniczonym.

§ 1

- Przedmiotem umowy jest dostawa zestawu narzędzi hydraulicznych dla OSP Rybnik-Gotartowice.

- Zakres dostawy według oferty oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokumenty te stanowią integralną część umowy.

§ 2

Termin realizacji przedmiotu umowy: ………………. (zgodnie z ofertą).

§ 3

Wykonawca zobowiązuje się do:

- dostawy przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego, w miejsce przez niego wskazane, 
na własny koszt,

- udzielenia …….. miesięcznej (zgodnie z ofertą) gwarancji dla przedmiotu umowy. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od daty przekazania Zamawiającemu przedmiotu umowy,

- usunięcia wad (usterek, awarii) w okresie gwarancyjnym w terminie nie dłuższym niż 10 dni roboczych od momentu jej zgłoszenia. Gwarancja będzie świadczona przez producenta lub autoryzowany przez niego serwis lub osoby na koszt Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego, 
a jeżeli jest to technicznie niemożliwe to wszelkie działania organizacyjne i koszty z tym związane ponosi Wykonawca. W przypadku trzykrotnej wady tego samego elementu Wykonawca zobowiązany jest do wymiany wadliwego elementu lub urządzenia na nowe wolne od wad. Na zamówione podzespoły zakupione przez Wykonawcę udziela się gwarancji zgodnie z gwarancja ich producenta.

§ 4

Zamawiający dokonuje usunięcia wad we własnym zakresie na koszt Wykonawcy w przypadku:

- bezskutecznego upływu terminu usunięcia wad,

- pisemnego uzgodnienia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą dokonanego w terminie 
do usunięcia wad,

- bezskutecznego upływu terminu uzgodnionego w sposób opisany w pkt 2.

§ 5

- Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci wynagrodzenie, które wynosi 
brutto ………………… zł (słownie), w tym podatek VAT.

- Wynagrodzenie nie podlega zmianie i waloryzacji do końca realizacji umowy, także w razie zmiany stawki podatku VAT.

§ 6

- Rozliczenie za przedmiot umowy nastąpi fakturą (z wyszczególnieniem na cenę netto, cenę brutto, stawkę podatku VAT, kwotę podatku VAT) wystawioną po podpisaniu protokołu odbioru dostawy przez Zamawiającego i Wykonawcę. Koszt oznakowania stanowiący element wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1, związany z promocją projektu w ramach RPO WSL 2014-2020, wynosi brutto: ……….. zł, w tym uwzględniono podatek VAT. Koszt oznakowania związany z promocją projektu w ramach RPO WSL 2014-2020 należy wyszczególnić 
na fakturze.

- Zapłata będzie dokonana przelewem bankowym na konto wskazane przez Wykonawcę 
w terminie do 14 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.

- Płatność nastąpi przelewem na konto Wykonawcy określone na fakturze.

- Za termin zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

§ 7

- Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT i posiada numer identyfikacji podatkowej NIP: ………………….

- Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT i posiada numer identyfikacji podatkowej NIP: 642-001-07-58.

§ 8

Wierzytelność wynikająca z umowy nie może być przedmiotem cesji na rzecz osób trzecich bez zgody Zamawiającego.

§ 9

1.	Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn niezależnych 
od Zamawiającego, w wysokości 10% wynagrodzenia umownego,

- za zwłokę w dostawie w wysokości 1% wynagrodzenia umownego za każdy dzień przekroczenia terminu, o którym mowa w § 2, jednak nie więcej niż 30% wynagrodzenia umownego,

- za każdy dzień zwłoki usunięcia wad, w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego, jednak nie więcej niż 30% wynagrodzenia umownego.

2.	Odstąpienie od umowy nie powoduje utraty możliwości dochodzenia wyżej wskazanych 
kar umownych przez Zamawiającego.

3.	Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

§ 10

- Koordynatorem ze strony Zamawiającego jest ………………………………………………….

- Osobą odpowiedzialną za realizację zamówienia ze strony Wykonawcy jest…………………...

- Zmiany osób, o których mowa w ust. 1 i 2, wymagają pisemnego oświadczenia Zamawiającego lub Wykonawcy pod rygorem nieważności.

§ 11

Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.

§ 12

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

§ 13

W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 14

Sprawy sporne, mogące wyniknąć w związku z realizacją umowy, rozstrzygane będą przez sąd właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego.

§ 15

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

# Footnotes

Zapis zamieszczony we wzorze w celach informacyjnych – do usunięcia przez Wykonawcę

Zapis zamieszczony we wzorze w celach informacyjnych – do usunięcia przez Wykonawcę