Dot.: postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę modułów kontenerowych wraz z przygotowaniem terenu 
i infrastruktury towarzyszącej, na potrzeby ogrzewalni dla bezdomnych w dzielnicy Rybnik-Północ.

Przekazuję Państwu pytania Wykonawców wraz z odpowiedziami Zamawiającego. 
Proszę o uwzględnienie tych wyjaśnień przy opracowywaniu oferty przetargowej.

Pytanie 1. Czy dopuszczalne jest wykonanie pokrycia podłogi w całości z pcv (z uwzględnieniem wodoodporności w pomieszczeniach wymaganych). Płytki ceramiczne ze względu na mikrodrgania 
w kontenerach są niewskazane.

Odpowiedź. Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie wykładzin PCV heterogenicznych, posiadających wymagane prawem certyfikaty i dopuszczenia do stosowania do pomieszczeń określonych w opisie przedmiotu zamówienia. Wykładziny muszą być zakończona („wywinięta”) na ścianach bocznych minimum 10 cm.

Pytanie 2. Wymóg dostępu dla osób niepełnosprawnych. Czy obie toalety mają uwzględniać ten wymóg. Jak rozwiązać sprawę natrysku z brodzikiem.

Odpowiedź. Zamawiający uzna za spełnienie wymogów dostępu dla osób niepełnosprawnych poprzez zastosowanie progów nie większych niż 2 cm oraz drzwi o szerokości minimum 90 cm 
w świetle. W przypadku toalet prosimy o zastosowanie brodzików o wysokości (głębokości) nie większej niż 6 cm. Wymóg zastosowania brodzika o wysokości 6 cm dotyczy obydwu toalet, natomiast rezygnujemy z kabiny w jednej z toalet. Toaletę tą będzie należało wyposażyć w krzesełko prysznicowe składane oraz uchwyt składany przy misce ustępowej.

Pytanie 3.  Sprawy formalno-prawne. Czy do Wykonawcy należą tylko tematy wymienione w SIWZ. Czy pozwolenie na budowę i pozwolenie na użytkowanie załatwia Zamawiający. Czy tyczenie geodezyjne przed realizacją oraz geodezja powykonawcza jest w gestii Wykonawcy czy Zamawiającego. Czy zgłoszenia do pozwolenia na użytkowanie po realizacji (m.in. ppoż, bhp, sanepid) są w gestii Zamawiającego czy Wykonawcy.

Odpowiedź. Do wykonawcy należą tylko tematy wymienione w SIWZ. Pozostałe kwestie wymienione w pytaniu należą do Zamawiającego

Pytanie 4. Prosimy o określenie odporności ogniowej (wymaganej).

Odpowiedź. Obiekt nie jest klasyfikowany pod względem odporności ogniowej. Będzie obiektem tymczasowym, o konstrukcji i budowie opisanej w SIWZ. Zamawiający wymaga, żeby wszystkie elementy konstrukcyjne obiektu spełniały wymagania minimum klasy R 30.

Zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych, aby umożliwić Wykonawcom wprowadzenie 
w ofertach zmian wynikających z wyjaśnień SIWZ Zamawiający przedłuża termin składania ofert 
do 22 sierpnia 2018 r. do godz. 09:30. Otwarcie ofert odbędzie się 22 sierpnia 2018 r. o godz. 10:00 
w sali 213.