2018-91755

Biuletyn Zamówień Publicznych Urząd Zamówień Publicznych

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Zamieszczanie obowiązkowe

Zamieszczanie nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy Zamówienia publicznego Zamówień objętych dynamicznym systemem zakupów Zawarcia umowy ramowej

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej tak nie Nazwa projektu lub programu ______________________________________________________________

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych tak nie Numer ogłoszenia: 599127-N-2018 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych tak nie Numer ogłoszenia: 500196618-N-2018

SEKCJA I: zamawiający

Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego (jeżeli dotyczy) Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania (jeżeli dotyczy) Informacje na temat podmiotu, któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania ______________________________________________________________ Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających (jeżeli dotyczy) Należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzali postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów ____________________ Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli dotyczy) W przypadku przeprowadzenia postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: _______________________________________________________________________________________

Informacje dodatkowe: ___________________________________________________________________

I.1) Nazwa i adres

| Nazwa (firma): Miasto Rybnik |
| --- |
| Krajowy numer identyfikacyjny: 276255430 |
| Adres pocztowy: ul. Bolesława Chrobrego 2 |
| Miejscowość: Rybnik | Kod pocztowy: 44-200 | Państwo: Polska | Województwo: śląskie |
| Tel.: 32/4392302 | Fax: 32/4224124 | E-mail: zam_pub@um.rybnik.pl |
| Adres strony internetowej (URL): www.rybnik.eu Adres profilu nabywcy (jeżeli dotyczy): |
| Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne (jeżeli dotyczy): |

I.2) Rodzaj zamawiającego

Administracja rządowa centralna Administracja rządowa terenowa Administracja samorządowa Jednostki organizacyjne administracji samorządowej Zamawiający udzielający zamówień, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp Zamawiający udzielający zamówień sektorowych Podmiot prawa publicznego Inny (proszę określić)

I.3) Wspólne udzielanie zamówienia (jeżeli dotyczy)

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzenia postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać, który z zamawiających zawarł umowę): ____________

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

| II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego Dostawa modułów kontenerowych wraz z przygotowaniem terenu i infrastruktury towarzyszącej, na potrzeby ogrzewalni dla bezdomnych w dzielnicy Rybnik-Północ. |
| --- |
| Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP.271.107.2018 |
| II.2) Rodzaj zamówienia |
| Roboty budowlane | Dostawy | Usługi |
| Przedmiotem zamówienia jest dostawa 4 modułowego obiektu kontenerowego o wymiarach i parametrach opisanych poniżej, wraz z wykonaniem instalacji łączącej obiekt z infrastrukturą techniczną zewnętrzną (kanalizacją sanitarną, wodą i energią elektryczną). Obiekt modułowy – stanowiący przedmiot zamówienia – należy wyposażyć w instalacje wewnętrzne wodno-kanalizacyjne i elektryczne, a także zgodnie z wytycznymi opisanymi na rysunkach załączonych do niniejszej dokumentacji przetargowej. Wyposażenie naniesione lub opisane na rysunkach stanowi również przedmiot zamówienia. Obiekt należy posadowić na fundamentach betonowych lub żelbetowych punktowych, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Przygotowanie posadowienia obiektu należy do Wykonawcy. W rejonie ustawienia obiektu istnieje możliwość dojazdu sprzętem ciężkim – tj. zestawu złożonego z samochodu dostawczego i dźwigu. Miejsce montażu znajduje się na terenie zamkniętym i nie wymaga uzyskania dodatkowych zezwoleń na wykonanie montażu obiektu. Zamawiający wymaga, żeby obiekt posiadał konstrukcję samonośną, a poszczególne moduły mogły być demontowane i w razie konieczności przestawiane w inne miejsce. Do dokumentacji odbiorowej będzie należało załączyć opis czynności demontażowych dla obiektu. Teren, na którym planowane jest posadowienie obiektu jest zakwalifikowany jako płaski. Różnica wysokości terenu nie jest większa niż 10-15 cm, stąd w ramach zamówienia należy przewidzieć „drobną” niwelacje i korektę ukształtowania tego terenu, którą Zamawiający szacuje na 2 roboczo-godziny, przy udziale 2 pracowników wykonujących te roboty w sposób ręczny. Podstawowe minimalne wymiary obiektu, parametry i wyposażenie określono na załączonych do SIWZ rysunkach, natomiast dodatkowe wymagania opisano poniżej. Wymiary pojedynczego modułu: - długość zewnętrzna – minimum 6 ,0 m - szerokość zewnętrzna – minimum 2,4 m - wysokość wewnętrzna - minimum 2,5 m Ilość modułów: 4 Konstrukcja: - stalowa spawana zabezpieczona antykorozyjnie, - samonośna (do ustawienia na fundamentach punktowych). Podłoga: - blacha ocynkowana lub powlekana (na zewnątrz – od dołu), - wełna mineralna o gr. minimum 10 cm, - płyta nośna (np. OSB), - płytki ceramiczne podłogowe. Stropodach: - płyta laminowana biała o grubości 12 mm lub blacha stalowa powlekana w kolorze białym, - wełna mineralna o grubości 15 cm, - płyta OSB lub wiórowa, - blacha stalowa ocynkowana lub powlekana. Konstrukcja stropodachu musi umożliwiać odprowadzenie wody na zewnątrz, z pośrednictwem rynien i rur spustowych, które także są przedmiotem zamówienia. Ściany zewnętrzne: - blacha stalowa w kolorze szarym, - wełna mineralna o grubości 15 cm, - folia paroizolacyjna, - płyta laminowana biała o grubości 12 mm lub blacha stalowa powlekana w kolorze białym. Okna: - PVC w kolorze białym o współczynniku przenikania ciepła nie większym niż 1,6 W/(m2·K), - okna muszą posiadać napowietrzniki, - rolety zewnętrzne w kolorze zbliżonym do elewacji obiektu. Drzwi: - opisano na rysunku nr 2 Wyposażenie stałe obiektu – łazienki i aneks kuchenny: - opisano na rysunku nr 3 Wyposażenie stałe obiektu – ogrzewanie elektryczne: - opisano na rysunku nr 4 Wyposażenie stałe obiektu – instalacja elektryczna: - opisano na rysunku nr 4 Podłączenie do sieci elektrycznej: W celu wykonania zasilania obiektu, należy wyprowadzić z zacisków wyjściowych istniejącego rozłącznika bezpiecznikowego, w istniejącym złączu kablowym znajdującym się w sąsiednim budynku (budynek parterowy, obecnie nieużytkowany) linię kablową YKY 5x10 mm2, o długości 25 m i drugostronnie wprowadzić ją do rozdzielni głównej dostarczonego obiektu kontenerowego. Linię należy prowadzić w ziemi, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Wejście do istniejącego budynku należy wykonać poprzez przewiert w ścianie o długości 60 cm. Po zakończeniu prac należy wykonać pomiar stanu izolacji kabla i sporządzić protokół. Podłączenie do sieci wodociągowej: Miejsce włączenia do sieci wodociągowej znajduje się w odległości około 100 m w linii prostej od miejsca montażu obiektu, w piwnicy budynku znajdującego się w sąsiedztwie montowanego obiektu. Szacowana długość planowanej trasy przebiegu przewodu wodociągowego to 136 m w wykopie i 5 m w budynku. Wykop dla przewodu można wykonać w sposób ręczny lub za pomocą mini koparki, tak aby straty w istniejących nawierzchniach ograniczyć do minimum. W celu wyceny podłączenia należy założyć: głębokość wykopu min. 1,1 m przewód wodociągowy PE DN32 – 136 m + 5 m przebicie w ścianie fundamentowej budynku + tuleja fi. 50 m, o dł. 0,6 m. wykonanie podłączenia w budynku do przewodu PE DN75 montaż zestawu wodomierzowego DN20 w piwnicy budynku (w tym z 2 zawory odcinające i 1 zawór zwrotny antyskażeniowy). podłączenie do instalacji obiektu modułowego i zabezpieczenie podejścia przed zamarznięciem. Dodatkowe informacje do wyceny robót: demontaż i ponowny montaż 4 krawężników drogowych, demontaż płytek chodnikowych betonowych 12 m2 i złożenie w wyznaczonym miejscu (chodnik ten nie będzie ponownie zabudowany), pozostałe tereny na trasie przebiegu, to tereny zielone. Podłączenie do sieci kanalizacji sanitarnej: W odległości 10 m od montowanego obiektu znajduje się studzienka kanalizacji sanitarnej, o głębokości 1,33 m. Przewód poziomy PVC160 należy prowadzić w wykopie, ze spadkiem, na średniej głębokości 0,8 m. Zagospodarowanie: Przewiduje się zabudowanie kontenerów min. 10 cm nad gruntem, stąd w ramach zamówienia będzie należało wykonać nawierzchnie z kostki betonowej od strony wejść do obiektu. Nawierzchnia o podbudowie lekkiej – tylko ruch pieszy, która zniweluje różnice poziomów pomiędzy terenem a wejściami do obiektu (zapewni dostęp dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich) oraz uporządkuje strefę wejścia. Należy przyjąć nawierzchnię z kostki gr. 6 cm o powierzchni 40 m, w tym obrzeża betonowe o długości 18 m. Dodatkowe wymagania: Po zakończeniu montażu obiektu należy przedstawić zamawiającemu pozytywne protokoły: - skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, - badania stanu izolacji przewodów i kabli, - szczelności instalacji wodociągowej, - drożności kanalizacji. Stosownie do treści art. 30 ust. 8 ustawy Pzp, Zamawiający wymaga aby obiekt był dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo. Zamówienie dotyczy nowego obiektu. Zamawiający nie dopuszcza dostawy obiektów używanych lub pochodzących z odzysku. Termin usunięcia wad: do 14 dni liczone od powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego o wadzie. Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia minimum 36-miesięcznej gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od daty odbioru i przekazania w użytkowanie całego przedmiotu umowy. |
| II.4) Informacje o częściach zamówienia: Zamówienie było podzielone na części tak nie |
| II.5) Główny kod CPV | 44211100-3 |
| Dodatkowe kody CPV |  |

# SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) tryb udzielenia zamówienia

| Przetarg nieograniczony Przetarg ograniczony Negocjacje z ogłoszeniem Dialog konkurencyjny Partnerstwo innowacyjne |  | Negocjacje bez ogłoszenia Zamówienie z wolnej ręki Zapytanie o cenę Licytacja elektroniczna |  |
| --- | --- | --- | --- |
| III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów |
| III.3) Informacje dodatkowe: |

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ nr (jeżeli dotyczy)… NAZWA: (jeżeli dotyczy)…………..

| Postępowanie / część zostało unieważnione Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania Postępowanie przetargowe zostało unieważnione, ponieważ do upływu terminu składania ofert, tj. 22 sierpnia 2018 r. do godz. 9:30, nie złożono żadnej oferty. Podstawa prawna unieważnienia: art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych – Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego odrzuceniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3. |
| --- |
| IV.1) Data udzielenia zamówienia: …../………/……….. (dd/mm/rrrr) |
| IV.2) Całkowita wartość zamówienia Wartość bez VAT: ………………. Waluta: PLN (w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów) |
| IV.3) Informacje o ofertach (jeżeli dotyczy): liczba otrzymanych ofert: w tym: liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: - liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw niebędących członkami Unii Europejskiej: - liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: - |
| IV.4) Liczba odrzuconych ofert (jeżeli dotyczy): |
| IV.5) Nazwa i adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia |
| Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia tak nie |
| Nazwa: |
| Adres pocztowy: | E-mail: |
| Miejscowość: | Kod pocztowy: | Kraj/województwo |
| Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą tak nie Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej tak nie Skrót literowy nazwy państwa: ________ Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej tak nie Skrót literowy nazwy państwa: ________ |
| IV.6) Informacja O CENIE WYBRANEJ OFERTY / WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM |
| Cena wybranej oferty / wartość umowy …. Oferta z najniższą ceną / kosztem …….. Oferta z najwyższą ceną / kosztem …….. Waluta: ….. |
| IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa (jeżeli dotyczy) Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom ____ |
| IV.8) Informacje dodatkowe: |