ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Dot.: postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na modernizację energetyczną oświetlenia ulicznego w Rybniku.

Przekazuję Państwu pytania Wykonawców wraz z odpowiedziami Zamawiającego. Proszę 
o uwzględnienie tych wyjaśnień przy opracowywaniu oferty przetargowej.

Pytanie 1. SIWZ - V. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, wymaganych od Wykonawców.

W katalogu dokumentów jakie wykonawcy mają złożyć bezpośrednio z ofertą, czy też na wezwanie Zamawiającego nie znalazły się jakiekolwiek dokumenty potwierdzające zgodność oferowanych opraw oświetleniowych z wymaganiami zamawiającego.

W jaki sposób więc Zamawiający ma zamiar zweryfikować, czy zaoferowane produkty są zgodne 
z wymaganiami na etapie weryfikacji ofert?

W związku z powyższym Oferent wnosi o rozszerzenie katalogu dokumentów wskazanych w punkcie V SIWZ - Wykaz oświadczeń lub dokumentów, wymaganych od Wykonawców o następujące dokumenty:

-	Obliczenia fotometryczne

-	Karty katalogowe oferowanych opraw,

-	Deklaracje CE producenta opraw

-	Certyfikaty ENEC i ENEC + dla oferowanych opraw.

Odpowiedź. W punkcie 2.1 specyfikacji określono, że oprawy LED będące przedmiotem zamówienia muszą spełniać wymagania określone w polskich normach i posiadać aktualne wymagane certyfikaty lub deklaracje zgodności spełnienia dyrektyw LVD, EMC, RoHs. Wykonawca w przypadku zastosowania opraw równoważnych ma obowiązek dostarczyć karty katalogowe, deklaracje zgodności oraz wymagane certyfikaty potwierdzające deklarowane parametry.

Zgodnie z punktem 2.2 specyfikacji, na Wykonawcy ciąży obowiązek udokumentowania i spełnienia wymagań opraw oświetleniowych. Zamawiający więc ma prawo żądać od Wykonawcy spełnienia żądanych wymagań min. kart katalogowych, deklaracji, projektu fotometrycznego. W przypadku zastosowania innych opraw niż opisane w dokumentacji przetargowej i w projekcie fotometrycznym należy opracować projekt fotometryczny;

Zamawiający modyfikuje treść SIWZ poprzez dodanie do rozdziału V. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, wymaganych od Wykonawców, kolejnego punktu:

D.	Dokumenty wymagane w celu potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego.

W celu potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, zostanie wezwany do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego, tj. kart katalogowych opraw oświetleniowych w tym deklarację zgodności WE i certyfikat niezależnego akredytowanego ośrodka potwierdzającego deklarowane parametry ENEC lub niezależny od producenta/ dystrybutora certyfikat CE wykonany w laboratorium techniki świetlnej na terenie UE oraz obliczenia fotometryczne. Zamawiający wymaga aby Wykonawca złożył karty katalogowe słupów oświetleniowych w tym deklaracje własności użytkowych.

Pytanie 2. Specyfikacja - 2. Wymogi dotyczące opraw oświetleniowych (546 szt. w tym 269 szt. Opraw o mocy 71 W, 59 szt. opraw o mocy 103 W i 218 szt. opraw o mocy 130 W):

Dostarczone i zabudowane oprawy oświetleniowe muszą być zgodne projektem fotometrycznym (dołączonym do specyfikacji) czyli muszą odpowiadać odpowiedniej mocy:

-	ul. Prosta należy zabudować 97 szt. opraw LED o mocy 71 W.

-	ul. Gliwicka należy zabudować 218 szt. opraw LED o mocy 130W i 28 szt. opraw LED
o mocy 103 W, suma 246 szt.

-	ul. Obwiednia Północna należy zabudować 85 szt. opraw LED o mocy 71 W.

-	ul. Obwiednia Południowa należy zabudować 31 szt. opraw LED o mocy 103W i 87 szt. opraw LED o mocy 71 W, suma 118 szt.

Oferent wnosi o zmianę powyższego zapisu na:

2. Wymogi dotyczące opraw oświetleniowych:

Dostarczone i zabudowane oprawy oświetleniowe muszą być zgodne projektem fotometrycznym (dołączonym do specyfikacji lub zamiennym) czyli muszą spełniać parametry normy oświetleniowej PN-EN 13201 dla poszczególnych sytuacji obliczeniowych:

-	ul. Prosta należy zabudować 97 szt. opraw LED.

-	ul. Gliwicka należy zabudować 218 szt. opraw LED typu A i 28 szt. opraw LED Typu B, suma 246 szt.

-	ul. Obwiednia Północna należy zabudować 85 szt. opraw LED Typu C

-	ul. Obwiednia Południowa należy zabudować 31 szt. opraw LED Typu D i 87 szt. opraw LED Typu E, suma 118 szt.

Zdaniem Oferenta, wymagane przez Zamawiającego zastosowanie konkretnych mocy opraw LED 
w danych lokalizacjach wskazuje na konkretne rozwiązania – produkty określonego producenta, 
co stanowi ograniczenie konkurencji.

Dodatkowo Oferent zwraca Zamawiającemu uwagę niespójność materiałów przetargowych. 
W Specyfikacji dla ulicy Obwiednia Południowa Zamawiający wskazuje na konieczność dostarczenia 31 szt. opraw o mocy 103W, zaś w obliczeniach fotometrycznych dla tej ulicy takie oprawy nie występują. Oferent wnosi o poprawienie tej rozbieżności.

Odpowiedź. Zamawiający w żaden sposób nie określił producenta. Nie narzuca również wykonawcom mocy opraw, gdyż podane wartości mają jedynie charakter wartości maksymalnej, której nie można przekroczyć ze względu na konieczność uzyskania efektu ekologicznego. Zamawiający wymaga jedynie aby bilans mocy nie był gorszy niż przedstawiony w dokumentacji.

Zamawiający  informuje, że po ponownej analizie obliczenia fotometryczne opraw oświetleniowych na Obwiedni Południowej są prawidłowe. Ronda i skrzyżowania jako miejsca kolizyjne Zamawiający przewiduje doświetlić oprawami o wyższych mocach.

Pytanie 3. Specyfikacja 2.1 Wymagane parametry techniczne opraw drogowych (w technologii LED):

(…)

− W przypadku zastosowania rozwiązań innych niż w obliczeniach fotometrycznych należy uzyskać wszystkie parametry oświetleniowe (Luminancja L, Równomierność U0, Równomierność U1, Olśnienie TI, Średnie natężenie oświetlenia Em, Minimalne natężenie oświetlenia Emin) nie gorsze niż te zaproponowane w obliczeniach przykładowych dla poszczególnych sytuacji.

Dodatkowo bilans mocy proponowanych opraw (wraz ze stratami) nie może być większy od mocy całkowitej opraw użytych w projekcie referencyjnym. W celu weryfikacji przez projektanta w przypadku użycia opraw równoważnych należy przekazać Zamawiającemu obliczenia fotometryczne (wydruki + edytowalne pliki obliczeniowe na cyfrowym nośniku) wykonane w ogólnodostępnym programie obliczeniowym np. Dialux/Relux pokazujące spełnienie wymagań klas oświetleniowych określonych 
w Normie PN-EN 13201 „Oświetlenie dróg”. Obliczenia muszą być wykonane dla identycznych założeń przyjętych dla przykładowych obliczeń fotometrycznych (klasa oświetlenia, geometria drogi, położenie środka optycznego oprawy, MF, rodzaj nawierzchni, itp.). Wykonawca ma obowiązek dostarczenia kart katalogowych, deklaracji zgodności oraz wymaganych certyfikatów potwierdzających deklarowane parametry. Wykonawca/Dostawca powinien potwierdzić, że użyte 
w obliczeniach pliki fotometryczne dla poszczególnych rozsyłów pochodzą od proponowanych typów opraw.

oraz

2.2 W projekcie fotometrycznym przedstawiono minimalne parametry opraw

(…)

4) Ze względu na specyficzną dla opraw oświetleniowych drogowych niepowtarzalność charakterystyk świetlnych zamawiający dopuszcza tolerancje w stosunku do wymaganych dokumentacją programową parametrów oświetleniowych dróg. Tolerancje dla efektu oświetleniowego uzyskanego za pomocą opraw uznawanych za równoważne podane są poniżej:

a.	Luminacja L1 i L2- nie mniej niż w dokumentach zamawiającego.

b.	Równomierność Uo1 i Uo2 nie mniej niż 5% niż w projekcie.

c.	Równomierność Ul1 i Ul2 nie mniej niż 1% niż w programie.

d.	TI nie więcej niż 5 % niż w programie.

e.	SR nie mniej niż 10% w stosunku do wartości w programie.

f.	Kąt zamontowania opraw-, jeśli będzie wymagany inny niż w programie to oprawa musi posiadać możliwości ustawienia go bez konieczności zmiany wysięgnika.

Zdaniem Oferenta, zapisy określające, parametry w zakresie dopuszczalnej różnicy danych fotometrycznych proponowanych opraw określone w Specyfikacji punkt 2.2 ustęp 4) nie są zgodne 
z instytucją równoważności i są tym samym niezgodne z ustawą Pzp.

Jedynym potwierdzeniem równoważności rozwiązania oświetleniowego jest spełnienie wymagań aktualnej normy oświetleniowej w odniesieniu do sytuacji rozpatrywanych w projekcie. Ponieważ oczywistym jest, że oprawy poszczególnych producentów różnią się od siebie w zakresie danych fotometrycznych, ograniczanie tego zróżnicowania do wskazanego przez Zamawiającego jest niezgodne z Pzp, gdyż narusza uczciwą konkurencję.

W podobnej sprawie w wyroku Zespołu arbitrów przy Prezesie Urzędu zamówień publicznych Sygn. Akt UZP/ZO/0-1325/07 z dnia 14 listopada 2007 r., znalazła się taka konkluzja. „Wszyscy producenci opraw, jak również projektanci mają świadomość unikalnych cech bryły fotometrycznej każdej oprawy i faktu, że jest ona dla każdego producenta niepowtarzalna. Zatem nie ma żadnej możliwości sporządzić obliczeń fotometrycznych na innej oprawie, aby wszystkie parametry były o 5% gorsze, takie same lub lepsze w odniesieniu do parametrów przykładowej oprawy, dla której poszukiwana jest tak zdefiniowana oprawa równoważna.”

W związku z powyższym Oferent wnosi o wykreślenie zapisu określające akceptowaną tolerancje ze Specyfikacji ponieważ nie można go poprawić poprzez zwiększenie tolerancji, gdyż praktycznie niemożliwe jest określenie procentowej różnicy pomiędzy danymi fotometrycznymi dla różnych typów opraw oświetleniowych. Istotą sprawy jest, że dla potwierdzenia równoważności nie są istotne rzeczone różnice w danych fotometrycznych, a możliwość spełnienia lub nie spełnienia wymagań normy, czego zresztą i tak wymaga Zamawiający w innych punktach dokumentacji przetargowej.

Odpowiedź. Zamawiający nie narzuca i nie określił wymagań względem rozsyłu lub krzywych fotometrycznych opraw oświetleniowych. Zamawiający wymaga aby zadanie było realizowane 
w zakresie parametrów wyższych niż minimalne eksploatacyjne określone przez przywołaną normę. Zamawiający mając świadomość, iż spełnienie identycznych parametrów oświetleniowych może być trudne do spełnienia wprowadził tolerancję dla średnich wartości. Przedstawione obliczenia fotometryczne nie określają żadnego producenta opraw oświetleniowych a jedynie prezentują wartości parametrów oświetleniowych jakich zamawiający oczekuje od Wykonawców pod względem luminancji, równomierności, olśnienia itp. Zamawiający dopuszcza oprawy oświetleniowe o bilansie mocy mniejszym niż określonym przez dokumentację jeśli parametry oświetleniowe będą mieściły się w zakresie określonej tolerancji od parametrów zawartych w dokumentacji. Wykonawca zadając pytanie myli wartości wyników oświetleniowych jakie oczekuje od Wykonawców Zamawiający 
z parametrami brył fotometrycznych opraw oświetleniowych. Zamawiający w żaden sposób nie określił i nie narzucił zakresu brył fotometrycznych lub też zastosowania konkretnego rozsyłu oświetleniowego.

Pytanie 4. Czy w związku z § 14 ust. 4 zakładającym bieg gwarancji na nowo, Zamawiający wprowadzi ograniczenie okresu gwarancji, tak aby wykluczyć gwarancję w istocie bezterminową?

Odpowiedź. Obowiązkiem Wykonawcy jest prawidłowe wykonanie robót z materiałów wolnych od wad. W takim przypadku w okresie trwania gwarancji nie wystąpią usterki, które powodowałyby bieg gwarancji na nowo. Zapis pozostaje bez zmian.

Pytanie 5. Co Zamawiający rozumie przez utrzymanie i konserwację punktów świetlnych w okresie gwarancji (§14 ust. 9 umowy)?

Odpowiedź. Wymagania w zakresie utrzymania i konserwacji zabudowanych punktów świetlnych 
i urządzeń zostały opisane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w pkt. II Przedmiot zamówienia ppkt.2 (str. 4 – 5).

Pytanie 6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie łącznego limitu kar umownych 
i obniżenie go do 10% wynagrodzenia, a także obniżenie kary za odstąpienie do 10% wynagrodzenia, a kar za zwłokę do 0,1% wynagrodzenia?

Odpowiedź. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie określonym w pytaniu.

Pytanie 7. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na ograniczenie odpowiedzialności z umowy przez wyłączenie odpowiedzialności za szkody pośrednie i utracone korzyści oraz ograniczenie innej odpowiedzialności do 30% wynagrodzenia? Brak ograniczenia odpowiedzialności ogranicza konkurencję, bo eliminuje wykonawców, którzy nie mogą przyjąć odpowiedzialności nieograniczonej, 
a ponadto zastrzeganie wysokich kar (niekoniecznych z punktu widzenia interesów Zamawiającego) wpływa na cenę, gdyż oferenci musza w ofercie uwzględnić legal risk i znacząco zwiększyć oczekiwaną cenę.

Odpowiedź. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie określonym w pytaniu.

Pytanie 8. W związku z wymaganiami co do spełnienia warunków uczestnictwa w SIWZ, dotyczącymi przetargu "Modernizacja energetyczna oświetlenia ulicznego w Rybniku" (nr sprawy ZP.271.30.2019), kieruję zapytanie w kwestii wymagań z działu IV. 1.2) d.

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, co najmniej jedną robotę budowlaną dotyczącą budowy lub przebudowy elektroenergetycznych linii kablowych niskiego napięcia (rozdzielczych lub oświetleniowych), o wartości robót powyższego zakresu minimum 900.000,00 PLN (dziewięćset tysięcy PLN) brutto.

W przypadku, gdy wykonane zamówienie obejmowało roboty o różnym charakterze (różne branże) 
w wykazie wykonanych robót należy podać wartość dotyczącą budowy lub przebudowy elektroenergetycznych linii kablowych niskiego napięcia (rozdzielczych lub oświetleniowych).

Jeśli przedłożę i udowodnię odpowiednimi referencjami przedmiotową robotę w zakresie budowy linii kablowej SN i wymaganej kwoty, czy spełnię warunek w wyżej zacytowanym zakresie?

Odpowiedź. Zamawiający modyfikuje treść warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej (zmiana polega na dopuszczeniu linii kablowych średniego i wysokiego napięcia) , który otrzymuje brzmienie:

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, 
co najmniej jedną robotę budowlaną dotyczącą budowy lub przebudowy elektroenergetycznych linii kablowych niskiego lub średniego lub wysokiego napięcia (rozdzielczych lub oświetleniowych), 
o wartości robót powyższego zakresu minimum 900.000,00 PLN (dziewięćset tysięcy PLN) brutto.

W przypadku, gdy wykonane zamówienie obejmowało roboty o różnym charakterze (różne branże) 
w wykazie wykonanych robót należy podać wartość dotyczącą budowy lub przebudowy elektroenergetycznych linii kablowych niskiego napięcia (rozdzielczych lub oświetleniowych).

Referencje w zakresie budowy linii kablowej SN spełnią warunek udziału w postępowaniu 
o ile dotrzymane zostaną pozostałe wymagania określone w warunku.

Pytanie 9. W związku z udziałem naszej Firmy w przetargu prosimy o udostępnienie schematów elektrycznych szafek oświetleniowych.

Odpowiedź. Istniejące szafki oświetleniowe posiadają typowe zabezpieczenia oraz automatykę stosowaną w sterowaniu oświetleniem drogowym. Dopływ do przedmiotowych szafek wykonany jest kablem typu Yaky 4x 120 mm 2 natomiast odpływy (należy przewidzieć 4 obwody wyjściowe (trójfazowe, 16 A/1faza, w tym wyjście zapasowe) kablem Yaky 4x35 mm2 oraz Yaky 5x35 mm 2. Zamawiający nie udostępnia schematów istniejących szafek gdyż przedmiotowe szafy przewidziane są do wymiany na nowe, o parametrach oraz schemacie zgodnym z pkt. 4 specyfikacji.

Pytanie 10. Czy Zamawiający po modernizacji oświetlenia będzie zlecał jak dotychczas osobnej firmie bieżącą eksploatację oświetlenia ulicznego na zmodernizowanej sieci czy?

1.a. Jeśli tak to w jakim zakresie firma ta będzie prowadziła konserwację?

1.b. Jeśli nie to czy Wykonawca modernizacji na cały okres udzielenia gwarancji będzie musiał zapewnić odpowiednie służby do eksploatacji i w jakim zakresie będzie to ich dotyczyło?

1.c. Kto będzie wówczas ponosił koszty związane z interwencją jeśli awaria nie będzie spowodowana uszkodzeniem lampy lub systemu sterowania, a będzie następstwem czynników atmosferycznych lub działania obcych podmiotów lub złym stanem sieci oświetleniowej.

Odpowiedź. Zamawiający nie przewiduje zlecania bieżącej eksploatacji przedmiotu zamówienia firmie wykonującej konserwację oświetlenia miejskiego. Wykonawca zgodnie z  przedstawioną gwarancją 
i wymaganiami dotyczącymi usuwania awarii musi naprawić nieprawidłowości w przedmiocie zamówienia (całość zamówienia). Natomiast, w przypadku braku zasilania szafy oświetleniowej lub uszkodzenia kabla zasilającego słupy na przedmiotowej sieci naprawę wykona firma prowadząca konserwację oświetlenia miejskiego (wymiana bezpieczników we wnęce słupowej należy do Wykonawcy). W ramach konserwacji nie będą podejmowane również działania w związku z naprawą uszkodzonych elementów w następstwie czynników atmosferycznych lub działań obcych podmiotów.

Pytanie 11. Prosimy o informację jaki system sterowania jest aktualnie wdrożony w Rybniku 
i do jakiego systemu należy dostosować szafy i lampy.

Odpowiedź. Obecny system zarządzając i sterujący oświetleniem w mieście Rybnik to CPAnet firmy Rabbit Sp. z o. o.

Pytanie 12. W przedmiarze nie pojawiły się pozycja dotycząca montażu szaf sterowniczych a jedynie montaż w nich kompensatorów mocy czy należy uwzględnić tak jak to jest w zapisach SIWZ montaż nowych szaf sterujących jeśli tak to prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót.

Odpowiedź. Przedmiar robót jest elementem pomocniczym, służącym do porównania złożonych ofert. Należy przewidzieć, że pozycja nr 20 w przedmiarze uwzględnia montaż kompensatorów mocy biernej pojemnościowej wraz z nową szafą sterującą oraz wszystkie element niezbędne do prawidłowego działania szafy i kompensatorów mocy biernej.

Pytanie nr 13. Kto aktualnie eksploatuje oświetlenie uliczne na terenie Gminy?

Odpowiedź. OBI COMPLEX Rafał Zgoda, ul. Wysoka 5, 44-240 Żory.

Pytanie 14. Czy Zamawiający posiada mapy z lokalizacji punktów w których będą wymieniane oprawy oświetleniowe wraz z siecią zasilającą?

Odpowiedź. Zamawiający udostępnił na stronach BIP mapy z zaznaczonymi oprawami oraz szafami oświetleniowymi. Na mapach również naniesiona jest sieć oświetleniowa.

Pytanie 15. Czy zamawiający ma dostęp do punktów zasilających oświetlenie uliczne i czy będzie 
w stanie je udostępnić na czas prowadzenia modernizacji?

Odpowiedź.  Zamawiający nie ma dostępu do punktów zasilających oświetlenie miejskie. Wykonawca musi sam zagwarantować sobie dostęp do punktów zasilających przedmiotowe oświetlenia.

Pytanie 16. Czy technologia wykonania jak i zakres prac na sieci skojarzonej jeśli taka występuje został uzgodniony z miejscowym Zakładem Energetycznym?

Odpowiedź. Prace nie będą prowadzone na sieci skojarzonej. Technologia wykonania jak i zakres prac włączenia i wyłączenia należy uzgodnić z miejscowym Zakładem Energetycznym.

Pytanie 17. Czy wszystkie wymieniane i modernizowane lampy są własnością Zamawiającego.

Odpowiedź. Tak wszystkie wymieniane i modernizowane lampy są własnością Zamawiającego.

Pytanie 18. Czy cała sieć zasilająca oświetlenie napowietrzne i kablowe jest własnością Zamawiającego?

Odpowiedź. Przedmiotowe oświetlenie kablowe od szafy sterowniczej jest własnością Miasta, natomiast zasilanie przedmiotowych szaf oświetleniowych jest własnością Przedsiębiorstwa Energetycznego. W przedmiotowym zamówieniu nie występują oprawy zasilone linią napowietrzną.

Pytanie 19. Proszę o dopuszczenie opraw ulicznych z regulacją kąta wymaganą przez obliczenia fotometryczne przy spełnieniu zadanych klas oświetleniowych oraz normy PN-EN 13201. Wymagana przez Zamawiającego regulacja kąta nachylenia oprawy dla montażu bezpośredniego w zakresie 
od 0° do 20° lub na wysięgniku w zakresie od -20° do 0° jest nieuzasadniona względami technicznymi, 
a jedynie ogranicza uczciwą konkurencję. Zamawiający poprzez taki zapis wyklucza z postępowania przetargowego produkty, które pomimo spełnienia wymaganych klas oświetleniowych nie posiadają takiej regulacji.  Żądanie od Wykonawców stosowania opraw o ww. zakresie regulacji skutkuje irracjonalnym podniesieniem ceny całkowitej oferty i dyskryminuje rozwiązania, które zapewnią identyczny efekt, a nie posiadają takiego zakresu regulacji. Pragnę również zaznaczyć, że wiodący na polski rynku producenci opraw oświetleniowych osiągają wymagane przez normę parametry oświetleniowe poprzez zastosowanie dedykowanych układów optycznych, a nie poprzez mechaniczne ustawienie oprawy.

W związku z powyższym wnoszę o dopuszczenie opraw ulicznych z uchwytem montażowym 
o standardowym i powszechnym zakresie regulacji, tj. dla montażu bezpośrednio na słupie od 0° do 15° oraz dla montażu na wysięgniku od -15° do 0° pod warunkiem uzyskania parametrów oświetleniowych zgodnych z polską normą oświetleniową i zadanymi przez Zamawiającego klasami oświetleniowymi.

W mojej ocenie opisana powyżej sprawa ma kluczowe znaczenie w postępowaniu przetargowym, dlatego proszę o zajęcie stanowiska w opisanych kwestiach oraz potwierdzenie otrzymania wiadomości.

Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza oprawy uliczne z uchwytem montażowym o standardowym 
i powszechnym zakresie regulacji, tj. dla montażu bezpośrednio na słupie od 0° do 15° oraz dla montażu na wysięgniku od -15° do 0° pod warunkiem uzyskania parametrów oświetleniowych zgodnych z polską normą oświetleniową, zadanymi przez Zamawiającego klasami oświetleniowymi oraz warunkiem, że oprawa spełni wymagania projektu fotometrycznego i żądanych parametrów.

Zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych, aby umożliwić Wykonawcom wprowadzenie w ofertach zmian wynikających z wyjaśnień SIWZ Zamawiający przedłuża termin składania ofert do 
8 kwietnia 2019 r. do godz. 12:30. Otwarcie ofert odbędzie się 8 kwietnia 2019 r. o godz. 13:00 w sali 257.