(2019-57375)

Biuletyn Zamówień Publicznych Urząd Zamówień Publicznych

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Zamieszczanie obowiązkowe

Zamieszczanie nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy Zamówienia publicznego Zamówień objętych dynamicznym systemem zakupów Zawarcia umowy ramowej

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej tak nie Nazwa projektu lub programu ______________________________________________________________

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych tak nie Numer ogłoszenia: 523227-N-2019 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych tak nie Numer ogłoszenia:

SEKCJA I: zamawiający

Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego (jeżeli dotyczy) Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania (jeżeli dotyczy) Informacje na temat podmiotu, któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania ______________________________________________________________ Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających (jeżeli dotyczy) Należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzali postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów ____________________ Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli dotyczy) W przypadku przeprowadzenia postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: _______________________________________________________________________________________

Informacje dodatkowe: ___________________________________________________________________

I.1) Nazwa i adres

| Nazwa (firma): Miasto Rybnik |
| --- |
| Krajowy numer identyfikacyjny: 276255430 |
| Adres pocztowy: ul. Bolesława Chrobrego 2 |
| Miejscowość: Rybnik | Kod pocztowy: 44-200 | Państwo: Polska | Województwo: śląskie |
| Tel.: 32/4392302 | Fax: 32/4224124 | E-mail: zam_pub@um.rybnik.pl |
| Adres strony internetowej (URL): www.rybnik.eu Adres profilu nabywcy (jeżeli dotyczy): |
| Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne (jeżeli dotyczy): |

I.2) Rodzaj zamawiającego

Administracja rządowa centralna Administracja rządowa terenowa Administracja samorządowa Jednostki organizacyjne administracji samorządowej Zamawiający udzielający zamówień, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp Zamawiający udzielający zamówień sektorowych Podmiot prawa publicznego Inny (proszę określić)

I.3) Wspólne udzielanie zamówienia (jeżeli dotyczy)

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzenia postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać, który z zamawiających zawarł umowę): ____________

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

| II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego Przebudowa ulicy Woryny w Rybniku |
| --- |
| Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP.271.25.2019 |
| II.2) Rodzaj zamówienia |
| Roboty budowlane | Dostawy | Usługi |
| II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ulicy Woryny w Rybniku. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia: Część drogowa Roboty rozbiórkowe i ziemne mechaniczne rozebranie podbudowy kamiennej o gr. do 20 cm 2432,00 m2 wykopy ziemne, drogowe 2430,32 m3 Konstrukcje i nawierzchnie jezdni profilowanie i zagęszczenie podłoża 4326,00 m2 podbudowa z kruszywa łamanego warstwa dolna o gr. 25 cm 4326,00 m2 podbudowa z kruszywa łamanego warstwa górna o gr. 15 cm 3572,00 m2 nawierzchnia z kostki betonowej, bezfazowej gr. 8 cm na podsypce cem-piask 3572,00 m2 Konstrukcje i nawierzchnia zjazdów profilowanie i zagęszczenie podłoża 111,02 m2 podbudowa z kruszywa łamanego warstwa dolna o gr. 15 cm, 111,00 m2 podbudowa z kruszywa łamanego warstwa górna o gr. 8 cm, 111,00 m2 nawierzchnia z kostki bet o gr. 8 cm na podsypce cem-piask 111,00 m2 Elementy drogowe ława pod krawężnik z oporem, 116,70 m3 krawężniki betonowe najazdowe o wym. 15x22 cm, 1556,00 m ława pod krawężnik z oporem, 7,38 m3 krawężniki betonowe wtopiony o wym. 12x25 cm, 123,00 m Oznakowanie oznakowanie pionowe znaków o pow. ponad 0.3 m2 6,00 szt. Roboty wykończeniowa nawierzchnia z tłucznia kamiennego o gr. 10 cm, 1071,75 m2 humusowanie z obsianiem o gr. 5cm, 714,50 m2 Zabezpieczenie sieci PWiK Przebudowa istniejącego hydrantu, 2,00 kpl. Zabezpieczenie sieci Orange Zabezpieczenie istniejących kabli teletechnicznych , rura dwudzielna fi 120 mm 88,00 m. Umocnienie istniejącego rowu ścieki z prefabrykatów betonowych 80,00 m umocnienie skarp płytami ażurowymi 100,00 m2 Część kanalizacyjna rury kanalizacyjne z PVC-U, lite Ø200 92,00 m rury kanalizacyjne z PVC-U, lite Ø250 41,00 m rury kanalizacyjne z PVC-U, lite Ø315 548,30 m rury kanalizacyjne z PVC-U, lite Ø400 233,40 m studzienki szczelne żelbetowe DN 1200mm 30,00 stud. wpust deszczowy z osadnikiem DN 500 mm 24,00 szt. Część oświetlenia ulicznego Przebudowa kabli ziemnych montaż i stawianie słupów oświetleniowych wraz z wysięgnikami 31,00 szt. montaż opraw oświetleniowych LED 31,00 szt. układanie kabla YAKY 5x35 w rurach 343,00 m. układanie kabla YAKY 5x35 w rowach kablowych 627,00 m. Zabezpieczenie istniejących kabli energetycznych, rura dwudzielna fi 110 mm 155,00 m. Ułożenie rur osłonowych dla kabli energetycznych fi 110 mm 155,00 m. Sporządzenie inwentaryzacji stanu technicznego obiektów budowlanych (18 szt) położonych: Przy ulicy Woryny: Nr 6 (mieszk.); Nr 7 (mieszk.); Nr 8 (mieszk.); Nr 10 (mieszk.); Nr 11A (mieszk.); Nr 13 (mieszk. i garaż.); Nr 14 (mieszk. i garaż); Nr 15A (mieszk. i bud. gospodarczy); Nr 19A (mieszk.); Nr 20 (mieszk.); Nr 27B (mieszk.); Przy ulicy Niedobczycka: Nr 96 (mieszk.); Przy ulicy Polnej: Nr 64 (mieszk. + basen +garaż). Ogólne wymagania Zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga zastosowania materiałów dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. Jezdnię należy wykonać z kostki betonowej, bezfazowej o gr. 8 cm w kolorze szarym. Wjazdy do posesji wykonać w całości z kostki betonowej w kolorze czerwonym. Studnie rewizyjne żelbetowe należy zakończyć włazem żeliwnym typu ciężkiego D400 kN, z żeliwa szarego. Studzienki ściekowe należy zakończyć wpustem jezdniowym żeliwnym klasy D400 kN, z żeliwa szarego, z zawiasem i ryglem. Zamawiający informuje, że nie można wykorzystywać materiału z korytowania i rozbiórek. Podbudowę z kruszywa łamanego należy wykonać z nowego materiału naturalnego o zawartości ziaren o powierzchni przekruszonej i łamanej C90/3. Zamawiający nie dopuszcza zastosowania materiałów z odzysku (korytowania i rozbiórek) i recyklingu. Materiały z rozbiórki we wszystkich branżach przedmiarowych, które Zamawiający uzna za przydatne do ponownego wykorzystania, na polecenie Zamawiającego na własny koszt należy dostarczyć na bezzwrotnych paletach do siedziby Rybnickich Służb Komunalnych i powinny być układane w następujący sposób: - kształtka betonowa 6 cm w ilości – 10 warstw / na palecie 8 cm w ilości – 8 warstw / na palecie - krawężniki drogowe w ilości 10 sztuk / na palecie (2 warstwy po 5 szt. na warstwie) - płyty 35x35 ilości 60 sztuk / na palecie – 10 warstw po 6 szt. na warstwie. Inne nie wskazane wyżej materiały należy układać w sposób wskazany przez p. kierownika magazynu RSK lub magazynierów. Drzewo pochodzące z wycinki jest własnością Zamawiającego i należy dostarczyć w godz. 7:00-13:00 za potwierdzeniem odbioru do Zarządu Zieleni Miejskiej z siedzibą w Rybniku przy ul. Pod Lasem, w następujący sposób: kłodzina pni, konary o średnicy powyżej 20 cm i długości od 2,5 m do 3 m – zostają przejęte nieodpłatnie, konary o średnicy 10 do 20 cm i długości max. 2,5 m – zostają przejęte nieodpłatnie, gałęzie, karpa także w formie zrąbek – zostają przejęte odpłatnie. Protokół z przekazania drewna będzie podstawą dokonania rozliczenia wycinki. Wyjaśnienie nazewnictwa: Kłodzina pnia - cała grubizna od ziemi do miejsca, gdzie korona przechodzi w formę wielokonarową, Konary – gałęzie, których średnica u nasady wynosi min. 10 cm, Gałęzie – wszystkie gałęzie, których średnica jest mniejsza niż 10 cm, Karpa – pniak po wycięciu na powierzchni ziemi z częścią korzeni (po wykarczowaniu). Zamawiający zakłada, że roboty będą prowadzone w systemie dwuzmianowym z uwzględnieniem ciszy nocnej od godz. 22.00 – 06.00. Roboty mają być prowadzone w sposób zapewniający przejazd i dojścia do wszystkich obiektów zlokalizowanych wzdłuż ulicy. Przed przystąpieniem do robót budowlanych, oraz po ich zakończeniu obowiązkiem Wykonawcy jest sporządzenie inwentaryzacji stanu technicznego obiektów budowlanych. Zakres inwentaryzacji winien obejmować między innymi: przedmiot i cel inwentaryzacji, lokalizację obiektu na gruncie wraz z załącznikiem mapowym, stan zagospodarowania nieruchomości wraz z ogrodzeniem, stan techniczno-użytkowy wraz z opisem elewacji budynku, dokumentację zdjęciową. Inwentaryzację nieruchomości winien wykonać rzeczoznawca (osoba posiadająca stosowne uprawnienia). Do inwentaryzacji winno być załączone pisemne oświadczenie właściciela obiektu budowlanego, że zapoznała się z inwentaryzacją i nie wnosi (albo wnosi) do inwentaryzacji uwagi (uwagi wpisać w oświadczeniu albo załączniku do oświadczenia). Szczegółowy zakres prac precyzuje projekt budowlano-wykonawczy, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, przedmiary robót. Krawężniki wystające wzdłuż jezdni należy wynieść na wysokość 6 cm, krawężnik najazdowy wzdłuż zjazdów indywidualnych i wzdłuż zjazdów publicznych na wysokość 2-4 cm. Regulacja żeliwnych włazów studzienek kanalizacyjnych i kratek ściekowych wpustów ulicznych należy wykonać przy użyciu mrozoodpornej, szybkowiążącej, nie kurczącej się zaprawie na bazie cementu modyfikowanego tworzywem sztucznym. Zamawiający udostępni bezpłatnie na potrzeby realizacji umowy wszelkie posiadane materiały i informacje, o ile ich udostępnianie nie jest regulowane odrębnymi przepisami lub zapisami odrębnych umów lub licencji. W związku z wymaganiami ustawy Prawo ochrony środowiska oraz zapisami „Programu Ochrony Powietrza dla stref województwa śląskiego, w których stwierdzone zostały ponadnormatywne poziomy substancji w powietrzu”, Zamawiający informuje, że w trakcie prowadzenia prac budowlanych będzie wymagał zastosowania technologii wykonania robót, które ograniczają do minimum pylenie stosowanych materiałów budowlanych oraz są nieuciążliwe dla środowiska. Szczególnie dla Zamawiającego jest ważne, by w trakcie prowadzenia prac budowlanych były zachowane zasady: zraszania wodą terenu budowy w okresach suszy, stosowania zabezpieczeń pylistych materiałów sypkich przed rozwiewaniem (przykrycie plandekami, zraszanie), transportu materiałów sypkich samochodami wyposażonymi w plandeki ograniczające pylenie przewożonych materiałów, stosowania gotowych mieszanek budowlanych przygotowywanych w wytwórniach. Ponadto, Zamawiający będzie prowadził monitoring pojazdów opuszczających plac budowy pod kątem ograniczenia zanieczyszczenia dróg. W przypadku stwierdzenia uchybień, które zagrażają środowisku naturalnemu i są niezgodne z przepisami polskiego prawa i powyższymi zapisami, Zamawiający wstrzyma prowadzenie robót. Przypomina się również, że: Wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu i maszyn, które są zgodne z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi ich użytkowania. organizacja placu budowy i prowadzenie prac budowlanych nie mogą zagrażać środowisku naturalnemu. Informacje dla wykonawców deklarujących wykorzystanie dla celów realizacji przedmiotowego zamówienia samochodów ciężarowych przystosowanych do odbioru odpadów typu gruz oraz przywozu materiałów budowlanych, spełniających wymagania co najmniej normy euro 4 w zakresie emisji spalin. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował taborem samochodów ciężarowych przystosowanych do obioru odpadów typu gruz oraz przywozu materiałów budowlanych. Promowane punktami będą samochody ciężarowe przystosowane do odbioru odpadów typu gruz oraz przywozu materiałów budowlanych wykorzystywanych do realizacji przedmiotu zamówienia wyposażone w silniki spełniające wymogi normy EURO 4. Jeśli samochody ciężarowe przystosowane do odbioru odpadów typu gruz oraz przywozu materiałów budowlanych nie posiadają certyfikatu EURO 4, ale zostały zmodyfikowane osiągając ten sam standard, Zamawiający będzie weryfikował powyższe na podstawie aktualnego zaświadczenia sporządzonego przez autoryzowaną Stację kontroli pojazdów. Dopuszcza się zmianę zadeklarowanych samochodów ciężarowych przystosowanych do odbioru odpadów typu gruz oraz przywozu materiałów budowlanych na inne spełniające wymagania co najmniej normy EURO 4 w zakresie emisji spalin. Zamawiający będzie weryfikował powyższe na podstawie wyciągu ze świadectwa homologacji lub odpisu decyzji zwalniającej pojazd z homologacji bądź oświadczenia producenta lub przedstawiciela producenta danego pojazdu, że spełnia on właściwy poziom emisji spalin EURO 4, bądź dowodu rejestracyjnego pojazdu, bądź roku produkcji pojazdu wraz z oświadczeniem Wykonawcy o spełnianiu danego samochodu normy EURO 4. Opisane wyżej dokumenty - oryginały do wglądu - należy przedstawić w terminie 3 dni od daty zawarcia umowy. W przypadku, gdy Wykonawca nie będzie realizował umowy, zgodnie ze złożoną ofertą w zakresie wykorzystania zadeklarowanych samochodów ciężarowych przystosowanych do odbioru odpadów typu gruz oraz przywozu materiałów budowlanych spełniających wymagania co najmniej normy EURO 4 w zakresie emisji spalin, naliczane będą kary umowne. Pierwsza kara – za niewykorzystywanie samochodów ciężarowych przystosowanych do odbioru odpadów typu gruz oraz przywozu materiałów budowlanych zgodnie ze złożoną ofertą: 2.000 zł, za każdy fakt stwierdzenia na budowie niewykorzystania zadeklarowanych w ofercie pojazdów. Druga kara – za nieterminowe przedstawianie dokumentów, potwierdzających spełnienie dla każdego samochodu ciężarowego przystosowanego do odbioru odpadów typu gruz oraz przywozu materiałów budowlanych zadeklarowanych w ofercie jako spełniającego wymagania co najmniej normy EURO 4 w zakresie emisji spalin w wysokości 500 zł. Awarie samochodów ciężarowych przystosowanych do odbioru odpadów typu gruz oraz przywozu materiałów budowlanych spełniających wymagania co najmniej normy EURO 4 w zakresie emisji spalin należy niezwłocznie zgłaszać Zamawiającemu poprzez wiadomości email lub telefonicznie. W przypadku awarii samochodu przystosowanego do odbioru odpadów typu gruz oraz przywozu materiałów budowlanych, spełniającego wymagania co najmniej normy EURO 4 w zakresie emisji spalin, Wykonawca ma obowiązek zapewnić, na czas jego naprawy, samochód zastępczy spełniający wymagania w zakresie przedmiotowej normy. Do pisemnego zgłoszenia awarii należy dołączyć wyciąg ze świadectwa homologacji lub odpis decyzji zwalniającej pojazd z homologacji bądź oświadczenie producenta lub przedstawiciela producenta danego pojazdu, że spełnia on właściwy poziom emisji spalin EURO 4, bądź dowód rejestracyjnego pojazdu, bądź rok produkcji pojazdu wraz z oświadczeniem Wykonawcy o spełnianiu danego samochodu normy EURO 4 wydane dla samochodu zastępczego. Samochód zastępczy nie posiadający w/w dokumentu uznany będzie jako samochód nie spełniający ww. warunków. Do wszystkich samochodów zastępczych stosuje się te same zasady co do samochodów zadeklarowanych pierwotnie. Zgodnie z art. 30 ust. 5 Ustawy, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia minimum 60 miesięcznej gwarancji na wykonane roboty budowlane, zastosowane materiały i oznakowanie pionowe, licząc od dnia odbioru końcowego. O okres gwarancji wydłuża się uprawnienia z tytułu rękojmi za wady. Termin usunięcia wad: do 14 dni liczone od powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego o wadzie. Stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy PZP, Zamawiający poniżej określa czynności w zakresie realizacji zamówienia przez osoby zatrudnione przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę: Dotyczy części drogowej: czynności demontażu istniejących warstw konstrukcyjnych drogi, dojść/chodników i zjazdów, korytowanie pod warstwy konstrukcyjne drogi, dojść/chodników i zjazdów, mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża drogi, chodników i zjazdów prace związane z korektą i zabudową krawężników, obrzeży, układanie warstw konstrukcyjnych - podbudowy i podsypki układanie nawierzchni z kształtki betonowej regulacja pionowa urządzeń obcych. Dotyczy części kanalizacyjnej: czynności wykonania robót ziemnych, czynności robót montażowych. Dotyczy część oświetleniowej: kopanie rowów kablowych, układanie kabla, stawianie słupów oświetleniowych, montaż wysięgników i opraw na słupach. Dotyczy część elektroenergetycznej: wykonaniem przebudowy/zabezpieczeniem sieci nN. W odniesieniu do Wykonawców mających siedzibę poza granicami Polski Zamawiający dopuszcza zatrudnienie pracowników na podstawie równoważnych regulacji prawnych kraju macierzystego. Uwzględnienie wymagań w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych. Dokumentacja przewiduje zastosowanie na wszystkich zjazdach obniżenie krawężników o wysokości do 4 cm. |
| II.4) Informacje o częściach zamówienia: Zamówienie było podzielone na części tak nie |
| II.5) Główny kod CPV Dodatkowe kody CPV | 45233140-2 |

# SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) tryb udzielenia zamówienia

| Przetarg nieograniczony Przetarg ograniczony Negocjacje z ogłoszeniem Dialog konkurencyjny Partnerstwo innowacyjne |  | Negocjacje bez ogłoszenia Zamówienie z wolnej ręki Zapytanie o cenę Licytacja elektroniczna |  |
| --- | --- | --- | --- |
| III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów |
| III.3) Informacje dodatkowe: |

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ nr (jeżeli dotyczy)… NAZWA: (jeżeli dotyczy)…………..

| Postępowanie zostało unieważnione Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania ____________________________ |
| --- |
| IV.1) Data udzielenia zamówienia: 26/04/2019 (dd/mm/rrrr) |
| IV.2) Całkowita wartość zamówienia Wartość bez VAT: 1.544.715,44 Waluta: PLN (w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów) |
| IV.3) Informacje o ofertach (jeżeli dotyczy): liczba otrzymanych ofert: 8 w tym: liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 6 liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0 liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0 liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0 |
| IV.4) Liczba odrzuconych ofert (jeżeli dotyczy): 1 |
| IV.5) Nazwa i adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia |
| Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia tak nie |
| Nazwa: Zakład Betoniarski S.C. Renata Kłosek, Danuta Porwoł |
| Adres pocztowy: | E-mail: |
| ul. Leśna 6 | kontakt@zaklad-betoniarski.com.pl |
| Miejscowość: | Kod pocztowy: | Kraj/województwo |
| Jejkowice | 44-290 | Polska / śląskie |
| Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą tak nie Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej tak nie Skrót literowy nazwy państwa: PL Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej tak nie Skrót literowy nazwy państwa: ________ |
| IV.6) Informacja O CENIE WYBRANEJ OFERTY / WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM |
| Cena wybranej oferty / wartość umowy 1.987.889,08 Oferta z najniższą ceną / kosztem 1.987.889,08 Oferta z najwyższą ceną / kosztem 2.596.800,79 Waluta: PLN |
| IV.7) informacja na temat podwykonawstwa (jeżeli dotyczy) Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom ____ |
| IV.8) Informacje dodatkowe: |

IV.9) Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

IV.9.1) Podstawa prawna Postępowanie prowadzono w trybie _____________ na podstawie art. _______ ustawy Pzp

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu: Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami _________________________________________________________________________________________