SPECYFIKACJA KOMPAKTOWEGO WĘZŁA CIEPLNEGO

do węzła cieplnego

BUDYNEK RAFAŁ/JULIUSZ

przy ul. Miejskiej/Klasztornej dz. nr 2135/11 w Rybniku

Parametry ogólne węzła kompaktowego:

- jednofunkcyjny c.o.

- moc całkowita QMIN = 350,0 kW

- temperatura pracy po strony pierwotnej: tz/tp=135/75°C

- ciśnienie dyspozycyjne po stronie pierwotnej: pMAX=40kPa

- ciśnienie nominalne pracy po stronie pierwotnej: pMAX=1,6 MPa

- temperatura pracy po stronie wtórnej: tz/tp=90/70°C

- straty ciśnienia po stronie wtórnej istniejącej instalacji c.o.: p=40 kPa

- ciśnienie nominalne pracy po stronie wtórnej: pMAX=0,3MPa

Wyposażenie minimalne węzła kompaktowego:

- płytowy wymiennik ciepła skręcany lub lutowany z oryginalną izolacją

(wysoki parametr)

- zawór spustowy

- zawory odcinające spawane

- termometry 0-150°C

- regulator różnicy ciśnień z ogranicznikiem przepływu

- manometry 0-1,6MPa z kurkiem manometrycznym 3-dr i rurką syfonową

- filtroodmulnik z izolacją

- wstawka pod licznik ciepła (licznik dostarcza PEC Rybnik)

- zawór regulacyjny z siłownikiem

- izolacja termiczna

(niski parametr)

- filtr siatkowy

- zawór spustowy

- pompa elektroniczna z płynną regulacją dla przepływu nominalnego VMIN=15,05 m3/h i wysokości podnoszenia przy przepływie HMIN=6,0 mH2O

- termometry 0-120°C

- manometry 0-0,6MPa

- zawory odcinające

- zawór bezpieczeństwa przy wymienniku potw=0,3MPa

- izolacja termiczna

(układ regulacji elektronicznej)

- szafa zabezpieczająco-sterująca z regulatorem ciepłowniczym pogodowym dla jednego obiegu grzewczego z zaworem 2-dr wraz z okablowaniem i czujnikami

(układ uzupełniania zładu)

- filtr siatkowy

- zawory odcinające

- licznik przepływu – wodomierz z nadajnikiem impulsów

- zawór uzupełniania zładu

- kryza w kołnierzu

(konstrukcja wsporcza)

- całość umieszczona na fabrycznej wolnostojącej konstrukcji wsporczej