ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Dot.: postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę ulicy Pogodnej w Rybniku.

Przekazuję Państwu pytanie Wykonawcy wraz z odpowiedzią Zamawiającego. 
Proszę o uwzględnienie tych wyjaśnień przy opracowywaniu oferty przetargowej.

Pytanie. Opinia Geotechniczna zawiera informacje, że w otworach badawczych nr: 10, 11, 20 nawiercono namuły.  W otworach badawczych nr 11 i 20 nie podano głębokości zalegania namułu. Dokumentacja techniczna nie podaje żadnego rozwiązania projektowego posadowienia kanalizacji deszczowej oraz przepustu P-1 ze ścianką czołową i wylotem W-1 posadowionych na namułach. Zwracamy się więc z prośbą o wyjaśnienie przez Zamawiającego:

a)	W jaki sposób posadowić kanalizację deszczową oraz przepust P-1 ze ścianką czołową i wylotem W-1  w rejonie występowania gruntów nienośnych pokazanych na kartach otworów badawczych o numerach 10, 11, 20?

b)	Do jakiej głębokości zalegają namuły w rejonie otworów badawczych nr 11 i 20, które zostały wykonane tylko do głębokości 3m?

c)	W jaki sposób zabezpieczyć elementy betonowe przez agresywnym działaniem namułów na beton?

Czy Zamawiający  uzupełni Opinię Geotechniczną o badania dla ulicy Żorskiej, w której również biegnie projektowana kanalizacja deszczowa, a która to kanalizacja umiejscowiona jest w rejonie występowania gruntów nienośnych?

Odpowiedź.

Ad. a.) Zamawiający informuje, iż kanalizacje deszczowa oraz przepust P-1 ze ścianką czołową 
i wylotem W-1 należy wykonać zgodnie z dokumentacja projektową. W przypadku wystąpienia namułów pod kanalizacją deszczową i wylotem W-1  wykonana zostanie wymiana istniejącego gruntu na podłoże z materiału sypkiego – piasek, o grubości 80 cm. Powyższa wymiana będzie rozliczana na podstawie kosztorysu ofertowego sporządzonego w oparciu o przedmiar robót, poz. 6 i 11 – branża kanalizacyjna ul. Pogodna.

Ad. b). Zamawiający informuje, że nie posiada wiedzy na jakiej głębokości zalegają namuły w rejonie otworów badawczych nr 11 i 20, gdyż geologia przestawia odwierty geologiczne do głębokości 3m 
i powyższa informacja nie jest konieczna do przygotowania oferty. W przypadku wystąpienia namułów pod kanalizacją deszczową wykonana zostanie wymiana istniejącego gruntu na podłoże z materiału sypkiego – piasek, o grubości 80 cm. Powyższa wymiana będzie rozliczana na podstawie kosztorysu ofertowego sporządzonego w oparciu o przedmiar robót, poz. 6 i 11 – branża kanalizacyjna 
ul. Pogodna.

Ad. c). Zamawiający informuje, że elementy betonowe przed agresywnym działaniem namułów na beton należy zabezpieczyć zgodnie z dokumentacja projektową, między innymi poprzez zastosowanie izolacji powłokowo bitumicznej, podsypki cementowo-piaskowej, płyty betonowych oraz zasypki elementów betonowych gruntem zasypowym niewysadzinowym.

Ad. d). Zamawiający informuje, że nie uzupełni opinii Geotechnicznej o badania dla ul. Żorskiej gdyż jej nie posiada i powyższe opinia nie jest konieczna do przygotowania oferty. W przypadku wystąpienia namułów pod kanalizacją deszczową wykonana zostanie wymiana istniejącego gruntu na podłoże z materiału sypkiego – piasek, o grubości 80 cm. Powyższa wymiana będzie rozliczana na podstawie kosztorysu ofertowego sporządzonego w oparciu o przedmiar robót, poz. 4 i 9 – branża kanalizacyjna ul. Żorska.

Zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych, aby umożliwić Wykonawcom wprowadzenie w ofertach zmian wynikających z wyjaśnień treści SIWZ Zamawiający przedłuża termin składania ofert do 3 czerwca 2019 r. do godz. 13:30. Otwarcie ofert odbędzie się 3 czerwca 2019 r. 
o godz. 14:00 w sali 257.