ZP.271.117.2019

(2019-141363)

Biuletyn Zamówień Publicznych

Urząd Zamówień Publicznych

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy

Ogłoszenia o zamówieniu 				 	Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenia o konkursie 					Ogłoszenia o wynikach konkursu

Ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy

Ogłoszenia o zmianie umowy

# INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer ogłoszenia 609645-N-2019 i data 14/10/2019 (dd/mm/rrrr)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.1) Nazwa i adres

| Nazwa: Miasto Rybnik |
| --- |
| Adres pocztowy: ul. Bolesława Chrobrego 2 |
| Krajowy numer identyfikacyjny: 276255430 |
| Miejscowość: Rybnik | Kod pocztowy: 44-200 | Państwo: Polska | Województwo: śląskie |
| Tel.: 32 / 43 92 302 | Faks: 32 / 42 24 124 | E-mail: zam_pub@um.rybnik.pl |
| Adres strony internetowej zamawiającego (jeżeli posiada): www.rybnik.eu Adres profilu nabywcy (jeżeli dotyczy): |
| Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne (jeżeli dotyczy): |

# SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

| II.1) Tekst, który należy zmienić (jeżeli dotyczy): |
| --- |
| Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst (podać nr sekcji i pkt): | W ogłoszeniu jest: | W ogłoszeniu powinno być: |
| SEKCJA II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia | Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu toalety kontenerowej jednostanowiskowej oraz jej zabudowa w ramach dwóch zadań: Zadanie 1. Na terenie tężni solankowej w rejonie ul. Mikołowskiej i Przemysłowej w dzielnicy Paruszowiec Piaski – załącznik 1A do PFU . Zadanie 2. W dzielnicy Kamień na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji – załącznik 2A do PFU. W ramach projektu toalety należy wykonać projekty przyłączy wody, kanalizacji sanitarnej i zasilania elektrycznego. Obiekt modułowy kontenera należy wyposażyć w instalacje wewnętrzne wodno-kanalizacyjne, elektryczne oraz monitoring. Kontener musi składa się z dwóch pomieszczeń gdzie: - część ogólnodostępna powinna posiadać 1 stanowisko wspólne dla kobiet, mężczyzn i osób niepełnosprawnych, - pomieszczenie techniczne dostępne dla serwisantów. Podstawowe minimalne wymiary obiektu, parametry i wyposażenie określono na załączonym rysunku (załącznik nr 3 do PFU), natomiast dodatkowe wymagania opisano poniżej. Wymiary kontenera: długość zewnętrzna od 3,10 m do 3,40 m, szerokość zewnętrzna od 2,10 m do 2,3 m, wysokość zewnętrzna minimum - 3,00 m.* *wysokość zabudowy jest mierzona od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do obiektu Konstrukcja : ze stali nierdzewnej, samonośna (do ustawienia na fundamencie) Podłoga : blacha ocynkowana, wełna mineralna o gr. minimum 10 cm, płyta nośna (np. OSB), wykładzina PCV. Stropodach: płyta laminowana biała o grubości 12 mm lub blacha stalowa powlekana w kolorze białym, folia paroizolacyjna, wełna mineralna o gr. 20 cm, płyta OSB lub wiórowa, blacha stalowa ocynkowana, Konstrukcja stropodachu musi zapewnić odprowadzenie wody na zewnątrz za pośrednictwem rynien i rur spustowych, które również stanowią przedmiot zamówienia. Ściany zewnętrzne: blacha stalowa w kolorze szarym, wełna mineralna o gr. 15 cm, folia paroizolacyjna, płyta laminowana biała o grubości 12 mm lub blacha stalowa powlekana w kolorze białym. Drzwi: jednoskrzydłowe stalowe (blacha) w kolorze szarym, daszki nad drzwiami o szerokości minimum 1m i głębokości min.0.4m. Oświetlenie: Oświetlenie zewnętrzne kontenera powinno zapewniać korzystanie z toalet w godzinach nocnych, powinno być energooszczędne z wykorzystaniem fotokomórki. Ogrzewanie: W toalecie należy zaprojektować ogrzewanie elektryczne. Do toalet należy zaprojektować i wykonać dojście z kostki betonowej prostokątnej bezfazowej o grubości 6 cm wraz z obrzeżem chodnikowym z istniejących ciągów pieszych wg załączonych planów sytuacyjnych. Należy dokonać niwelacji terenu w sposób który uniemożliwi zalewanie budynku toalet przez wody opadowe i roztopowe. Zabudowanie słupa pod kamerę monitoringu wraz z montażem kamery i włączenie do systemu monitoringu przyszłego użytkownika obiektu. Zadanie 1. Należy zaprojektować i wykonać: - przyłącze wodociągowe do istniejącej sieci wodociągowej PE Ø 63mm (załącznik nr 1B) warunki techniczne podłączenia uzyskać Zakładu Zieleni Miejskiej w Rybniku, - przyłącze kanalizacji sanitarnej – w pobliżu toalety znajduje się kolektor sanitarny Ø 800 mm, warunki techniczne podłączenia uzyskać od PWiK Sp. z o.o. w Rybniku lub do studni S2 o rzędnych 227,40/225,33 warunki techniczne podłączenia uzyskać Zakładu Zieleni Miejskiej w Rybniku (załącznik 1B), - przyłącze elektoenergetyczne - warunki techniczne podłączenia uzyskać od Zakładu Zieleni Miejskiej w Rybniku – istnieje możliwość podłączenia z rozdzielni głównej znajdującej się w okolicy dojścia do tężni. Należy zabudować dodatkowy licznik energii elektrycznej w celu rozliczania między właścicielem a przyszłym użytkownikiem toalety. - monitoring wejścia do toalety z słupa doprowadzić po kablu albo po światłowodzie do szafy teletechnicznej do SWITCH zastosować kamerę typ DINION IP 4000i NBE-4502-AL.BULLET. Obraz z kamery rejestrowany jest w Rybnickich Służbach Komunalnych. UWAGA: dodatkowo dla powyższego zadania należy dokonać zakupu i montażu oraz podłączenia dodatkowej kamery, która usytuowana będzie w budynku tężni. Parametrach kamery: kamera zewnętrzna kopułkowa, wandaloodporna, o zmiennej ogniskowej 3 -10 mm, dzień noc IR min 15m, rozdzielczość min 2 Mpix, kamera zgodna ze standardem miejskiego systemu monitoringu (BVMS), zasilanie PoE. Obraz z kamery rejestrowany jest na DIVARZE IP 6000 znajdującym się w Straży Miejskiej – załącznik 1C, 1D, 1E. Zadanie 2. Należy wykonać: - przyłącze wodociągowe rura PE 100 SDR11 fi 40x3,7 około 12 mb z istniejącej studni wodomierzowej StW2 według osobnego opracowania - załącznik nr 2B i 2C - przyłącze kanalizacji sanitarnej rura PCV-U fi 1600 SN (lita) około 13,5 mb, studnie inspekcyjne fi 315 z kinetą zbiorczą lub przepływową – 2kpl. według osobnego opracowania - załącznik nr 2B i 2D, - przyłącze elektoenergetyczne - według osobnego opracowania - załącznik nr 2E – istnieje możliwość podłączenia z rozdzielni znajdującej się na terenie MOŚiRu, - monitoring wejścia do toalety z słupa doprowadzić po kablu albo po światłowodzie do monitoringu znajdującego się na terenie MOSiR – załącznik 2F. Szczegółowy zakres zamówienia opisuje program funkcjonalno-użytkowy wraz z załącznikami. (...) | Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu toalety kontenerowej jednostanowiskowej oraz jej zabudowa w ramach dwóch zadań: Zadanie 1. Na terenie tężni solankowej w rejonie ul. Mikołowskiej i Przemysłowej w dzielnicy Paruszowiec Piaski – załącznik 1A do PFU . Zadanie 2. W dzielnicy Kamień na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji – załącznik 2A do PFU. W ramach projektu toalety należy wykonać projekty przyłączy wody, kanalizacji sanitarnej i zasilania elektrycznego. Obiekt modułowy kontenera należy wyposażyć w instalacje wewnętrzne wodno-kanalizacyjne, elektryczne oraz monitoring. Kontener musi składa się z dwóch pomieszczeń gdzie: - część ogólnodostępna powinna posiadać 1 stanowisko wspólne dla kobiet, mężczyzn i osób niepełnosprawnych, - pomieszczenie techniczne dostępne dla serwisantów. W toalecie jest jedna komora techniczna do umieszczenia wszystkich urządzeń, z którymi użytkownik nie powinien mieć kontaktu (spłuczka, instalacje wod.-kan., szafka elektryczna, złączka do węża wody magazynowanie środków czystości itp.). Podstawowe minimalne wymiary obiektu, parametry i wyposażenie określono na załączonym rysunku (załącznik nr 3 do PFU), natomiast dodatkowe wymagania opisano poniżej. Wymiary kontenera: długość zewnętrzna od 3,10 m do 3,40 m, szerokość zewnętrzna od 2,10 m do 2,3 m, wysokość zewnętrzna minimum - 3,00 m.* *wysokość zabudowy jest mierzona od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do obiektu Konstrukcja : - elementy nośne i konstrukcyjne obiektu zaprojektować z profili stalowych zespawanych w elementy prefabrykowane i ocynkowanych ogniowo (segmenty). Połączenia segmentów zaprojektować skręcane, śrubowe. Podłoga : blacha ocynkowana, wełna mineralna o gr. minimum 10 cm, płyta nośna (np. OSB), wykładzina PCV. Stropodach: strop wykonany z płyty warstwowej gr 15 cm (blacha zewnętrzna ocynkowana i lakierowana, blacha wewnętrzna ocynkowana i lakierowana) Konstrukcja stropodachu musi zapewnić odprowadzenie wody na zewnątrz za pośrednictwem rynien i rur spustowych, które również stanowią przedmiot zamówienia. Ściany zewnętrzne: - Elewacje toalety wykończone płytami polerowanego granitu w kolorze czarnym lub brązowym, o wymiarze min. 40x40x1 cm, na dodatkowym podkładzie, z detalami wykonanymi ze stali nierdzewnej. Drzwi: drzwi wejściowe muszą być aluminiowe ocieplane, uchylne otwierane ręcznie ze skutecznym samozamykaczem, pochwytami poziomymi, z zamkiem mechanicznym zapewniającym jego samoczynne odblokowanie w przypadku uruchomienia alarmu. Zamek drzwi wejściowych połączony musi być z czytelnym, wandaloodpornym wyświetlaczem świetlnym sygnalizującym stan toalety: "wolne/zajęte/nieczynne" oraz z wrzutnikiem monet. Zamek powinien zostać odblokowany w przypadku wyłączenia zasilania energetycznego. daszki nad drzwiami o szerokości minimum 1m i głębokości min.0.4m. Oświetlenie: Oświetlenie zewnętrzne kontenera powinno zapewniać korzystanie z toalet w godzinach nocnych, powinno być energooszczędne z wykorzystaniem fotokomórki. Ogrzewanie: W toalecie należy zaprojektować ogrzewanie elektryczne. Do toalet należy zaprojektować i wykonać dojście z kostki betonowej prostokątnej bezfazowej o grubości 6 cm wraz z obrzeżem chodnikowym z istniejących ciągów pieszych wg załączonych planów sytuacyjnych. Należy dokonać niwelacji terenu w sposób który uniemożliwi zalewanie budynku toalet przez wody opadowe i roztopowe. Zabudowanie słupa pod kamerę monitoringu wraz z montażem kamery i włączenie do systemu monitoringu przyszłego użytkownika obiektu. Zadanie 1. Należy zaprojektować i wykonać: - przyłącze wodociągowe do istniejącej sieci wodociągowej PE Ø 63mm (załącznik nr 1B) warunki techniczne podłączenia uzyskać Zakładu Zieleni Miejskiej w Rybniku, - przyłącze kanalizacji sanitarnej – w pobliżu toalety znajduje się kolektor sanitarny Ø 800 mm, warunki techniczne podłączenia uzyskać od PWiK Sp. z o.o. w Rybniku lub do studni S2 o rzędnych 227,40/225,33 warunki techniczne podłączenia uzyskać Zakładu Zieleni Miejskiej w Rybniku (załącznik 1B), - przyłącze elektoenergetyczne - warunki techniczne podłączenia uzyskać od Zakładu Zieleni Miejskiej w Rybniku – istnieje możliwość podłączenia z rozdzielni głównej znajdującej się w okolicy dojścia do tężni. Należy zabudować dodatkowy licznik energii elektrycznej w celu rozliczania między właścicielem a przyszłym użytkownikiem toalety. - monitoring wejścia do toalety z słupa doprowadzić po kablu albo po światłowodzie do szafy teletechnicznej do SWITCH zastosować kamerę typ DINION IP 4000i NBE-4502-AL.BULLET. Obraz z kamery rejestrowany jest w Rybnickich Służbach Komunalnych. UWAGA: dodatkowo dla powyższego zadania należy dokonać zakupu i montażu oraz podłączenia dodatkowej kamery, która usytuowana będzie w budynku tężni. Parametrach kamery: kamera zewnętrzna kopułkowa, wandaloodporna, o zmiennej ogniskowej 3 -10 mm, dzień noc IR min 15m, rozdzielczość min 2 Mpix, kamera zgodna ze standardem miejskiego systemu monitoringu (BVMS), zasilanie PoE. Obraz z kamery rejestrowany jest na DIVARZE IP 6000 znajdującym się w Straży Miejskiej – załącznik 1C, 1D, 1E. Zadanie 2. Należy wykonać: - przyłącze wodociągowe rura PE 100 SDR11 fi 40x3,7 około 12 mb z istniejącej studni wodomierzowej StW2 według osobnego opracowania - załącznik nr 2B i 2C - przyłącze kanalizacji sanitarnej rura PCV-U fi 1600 SN (lita) około 13,5 mb, studnie inspekcyjne fi 315 z kinetą zbiorczą lub przepływową – 2kpl. według osobnego opracowania - załącznik nr 2B i 2D, - przyłącze elektoenergetyczne - według osobnego opracowania - załącznik nr 2E – istnieje możliwość podłączenia z rozdzielni znajdującej się na terenie MOŚiRu, - monitoring wejścia do toalety z słupa doprowadzić po kablu albo po światłowodzie do monitoringu znajdującego się na terenie MOSiR – załącznik 2F. Szczegółowy zakres zamówienia opisuje program funkcjonalno-użytkowy wraz z załącznikami. (...) |
| SEKCJA II.9) Informacje dodatkowe | Termin realizacji zamówienia: zadanie 1 i 2: do 180 dni od daty zawarcia umowy, w tym opracowanie projektu toalety oraz przyłączy wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę do 90 dni od daty zawarcia umowy | Termin realizacji zamówienia: zadanie 1 i 2: do 180 dni od daty zawarcia umowy |
| SEKCJA IV.6.2) Termin składania ofert | Data: 30/10/2019 Godzina: 10:30 | Data: 05/11/2019 Godzina: 11:30 |
| CZĘŚĆ NR 1. 6) Informacje dodatkowe | Termin realizacji zamówienia: zadanie 1 i 2: do 180 dni od daty zawarcia umowy, w tym opracowanie projektu toalety oraz przyłączy wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę do 90 dni od daty zawarcia umowy | Termin realizacji zamówienia: zadanie 1 i 2: do 180 dni od daty zawarcia umowy |
| CZĘŚĆ NR 2. 6) Informacje dodatkowe | Termin realizacji zamówienia: zadanie 1 i 2: do 180 dni od daty zawarcia umowy, w tym opracowanie projektu toalety oraz przyłączy wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę do 90 dni od daty zawarcia umowy | Termin realizacji zamówienia: zadanie 1 i 2: do 180 dni od daty zawarcia umowy |
| II.2) Tekst, który należy dodać (jeżeli dotyczy): |
| Miejsce, w którym należy dodać tekst (podać nr sekcji i pkt): | Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: |