ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Dot.: postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę ulicy Rudzkiej na odcinku od budynku nr 141 do ulicy Piastowskiej w Rybniku (etap II).

Przekazuję Państwu pytania Wykonawców wraz z odpowiedziami Zamawiającego. 
Proszę o uwzględnienie tych wyjaśnień przy opracowywaniu oferty przetargowej.

Pytanie 1. Zgodnie z dokumentacją projektową nawierzchnia zatok autobusowych ma być wykonania z kostki granitowej 15x17 cm, zaś przedmiar wskazuje nawierzchnie betonową z betonu C35/45 o gr. 25 cm. Proszę o wskazanie rodzaju nawierzchni jaki należy zastosować na zatokach autobusowych.

Odpowiedź. Zamawiający wskazuje, iż na stronie str. 4 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia podano, iż zatoki autobusowe należy wykonać o nawierzchni betonowej, co również zostało ujęte 
w pozycji nr 45 przedmiaru branży drogowej.

Pytanie 2. W dokumentacji przetargowej mowa jest o modyfikacji asfaltu do warstwy ścieralnej gumą bezpośrednio na Wytwórni Mas Bitumicznych. Czy Zamawiający dopuszcza stosowanie asfaltu modyfikowanego gumą bezpośrednio na rafinerii np. 45/80-55 CRmB.

Odpowiedź. Zamawiający informuje iż warstwę ścieralną z dodatkiem gumy należy wykonać zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót.

Pytanie 3. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość stosowania tradycyjnych asfaltów modyfikowanych tj. 45/80-55.

Odpowiedź. Zamawiający informuje iż w celu realizacji zadania należy zastosować asfalty wskazane w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót.